# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称： 新能源电力配套基础设施建材产业基地项目

建设单位（盖章）：  安徽泰禾新材料科技有限公司

编  制  日  期：         二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新能源电力配套基础设施建材产业基地项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-341598-04-01-808810 |
| 建设单位联系人 | 耿定权 | 联系方式 | 13955130803 |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城县经济开发区中兴路与晓天路交叉口西南侧 |
| 地理坐标 | 东经：116度56分5.291秒，北纬：31度29分43.666秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 66 结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 舒城经开区经贸科技发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 13000 | 环保投资（万元） | 184 |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21310.80 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 产业园区名称：安徽舒城经济开发区； 规划名称：《安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件文号：皖政秘〔2018〕116号。 |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价： 规划环评名称：《安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》； 审批机关：安徽省生态环境厅； 审批文件名称：关于印送《安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书审查意见的函》； 审批文号：皖环函〔2022〕1265号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 项目位于安徽舒城县经济开发区，根据安徽舒城经济开发区（城关园区）总体发展规划（2021-2035年），项目用地性质为工业用地（一类工业用地），本项目用地符合舒城县相关土地政策、城乡规划等要求。 2、与规划环评符合性 根据安徽省生态环境厅《关于印送〈安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书审查意见〉的函》（皖环函〔2022〕1265号），本项目建设符合开发区规划环境影响评价及其审查意见要求，具体与规划环评审查意见相符性分析见下表。 表1-1 与规划环评及其审查意见符合性一览表 规划环评及其审查意见要求 本项目情况 相符性 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。加强《规划》与《皖江城市带承接产业转移示范区规划（修订）》及深入打好污染防治攻坚战相关要求、“三线一单”的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载力合理控制开发利用强度和建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域、园区环境保护的关系。统筹园区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导园区生态化、低碳化、绿色化、智能化发展。落实园区近期发展规划，结合区域生态环境承载力适时启动远期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。 项目符合“三线一单”和区域规划用地、产业布局要求，采取的污染防治措施符合相关政策、技术要求，采用先进生产工艺、装备，自动化程度高，环保设施配套完善、布局合理 符合 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。开发区位于巢湖流域水环境三级保护区，目前区域地表水环境质量改善压力大，对开发区继续开发建设形成一定的制约。开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素。根据国家和我省大气、水、土壤、固体污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。 项目选址区域属舒城县经济开发区处理厂收水范围内，废水经厂区自行处理后能够满足接管要求；在落实污染防治和风险防治措施后，能够确保各污染物稳定达标，环境风险可控 符合 优化产业布局，加强生态空间保护。开发区应结合环境制约因素、产业定位等，进一步完善产业发展规划，明确不同规划年规划发展目标，优化电子信息功能分区和重大项目布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得降低丰乐河和杭埠河等地表水体的环境质量。做好开发区建设生产与周边生态环境敏感区、居住区之间的有效隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。 项目选址符合区域用地、产业布局等规划；周边以工业企业和待建设工业用地为主符合园区管控要求，污水接管纳入开发区污水处理厂 符合 完善环保基础设施建设，强化环境污染防控根据开发时序和开发强度，进一步优化区域供热、排水及中水回用等规划，完善开发区污水管网建设。结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能及相关考核断面水质达标。 项目选址区域位于开发区污水处理厂收水范围，项目废水可接管纳入区域污水处理厂集中处理达标排放；不设置锅炉等集中供热设施 符合 细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、“三线一单”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求，限制不符合巢湖流域水污染防治条例相关要求以及与规划主导产业不相关且污染物排放量5大的项目入区。现有不符合开发区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或有序退出。 项目不属于“两高”项目，符合现行国家产业政策和区域“三线一单”管控要求 符合 完善环境监测体系，加强生态环境风险防控。统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。加强舒城电子产业园表面处理中心的监管，做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故状态下的事故废水与外环境有效隔离。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。 企业通过制定突发环境事件应急预案，实现与园区预案联动、衔接；项目运营后按照排污许可相关管理要求和环评要求，做好自行监测和监测质量保证与质量控制 符合 由上表可知，项目建设符合开发区规划环评的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为金属制品业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目建设不属于鼓励、限制、淘汰三类，可视为允许类项目。项目所选设备和工艺也不在《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）》中。 项目于2022年3月15日，获得舒城经开区经贸科技发展局备案，由于备案内容中“国标行业”“建设规模及内容”与实际建设产品不同，故项目于2023年11月29日对发改委备案进行修改，修改后发改委备案代码不变（详见附件2）。本项目代码：2203-341598-04-01-808810。 综上分析，本项目符合国家产业政策。 2、规划选址符合性分析 （1）与用地规划相符性分析 项目位于安徽舒城县经济开发区城关园区，对照《安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）》可知，项目区域土地性质属于工业用地，符合城关园区用地要求。 （2）与周边环境相容性分析 项目选址位于安徽舒城县经济开发区内，根据现场勘查，本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标。 项目选址地块周边以工业企业生产活动及待开发工业空地为主，项目东侧为安徽华顺智能装配工程有限责任公司（在建），南侧为安徽金澳机械制造有限公司（在建），西侧现状为农田，北侧现状为荒地和一处居民点，该居民点位于本项目北侧约33米处，位于开发区征地拆迁范围内，开发区管委会负责该户居民点拆迁安置工作，承诺在本项目投产运营期前，该户居民点拆迁完成（详见附件10），根据安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）——城关园区，西侧和北侧后期规划为工业用地。本项目废气排放口位于厂区东南侧，项目运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响是可接受的。因此本项目建设与周边环境是相容的。 （3）外部建设条件可行性 项目选址位于安徽舒城县经济开发区内，所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全，因此项目外部建设具有可行性。 （4）对外环境的影响 本项目在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响是可接受的。 综上所述，从用地规划符合性、周边环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 3、与“三线一单”相符性分析 根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、六安市环境保护委员会办公室《六安市环境保护委员会办公室关于印发六安市“三线一单”技术成果的通知》（六环委办〔2021〕49号），项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 根据安徽省六安市“三线一单”技术成果内容，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地，不在六安市的生态保护红线范围内。详见附图2：六安市生态保护红线分布图。 （2）环境质量底线 从环境现状分析可知：项目区域2022年舒城县环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，判定为达标区。地表水三里河现状水质引用《舒城县经济开发区污水处理厂入河排污口设置（扩大）论证报告》中的监测数据，水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。详见附件9：地表水监测报告。 项目在落实评价提出的各项污染防治措施后，废水、废气、噪声均可实现达标排放，固废均能得到合理处置，噪声对周边影响是可接受的，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目建设过程利用的资源主要为水、电和天然气，均为清洁能源。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》，六安市全市共划定生态环境管控单元73个，分为优先保护单元41个、重点管控单元25个、一般管控单元7个共三类，实施分类管控。 对照六安市生态环境管控单元分区图（详见附图3），项目所在舒城县经济开发区属重点管控单元，从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求等。 项目位于舒城经济开发区城关园区，属于ZH34152320215六安重点管控单元17城关镇，项目评价范围内不涉及生态红线保护区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求。 本项目属于C3311 金属结构制造，具体内容如下。 表1-2 安徽舒城经济开发区生态环境准入清单 类别 项目类型 鼓励 允许类 以新型产业为主导，集工业、商贸、物流、服务、居住等功能于一体，以产业制造和现代服务双引擎，食品产业、儿童用品、汽摩配件、新材料及能源、五金配套、电动车、商贸物流七大产业链。主导产业为装备制造、电子信息、农副食品加工。 限制 引进类 （1）国家产业政策、产业结构调整目录、外商投资产业指导目录市场准入负面清单中限制类项目。 （2）现代物流业中禁止贮存和输送有毒、有害漆料和危险品；机械制造业禁止表面处理项目；开发区集中供热锅炉建设后，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业。 （3）严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。 （4）严格限制列入限制用地项目目录（2012年本）的相关建设项目或采用所列工艺技术、装备的建设项目。 （5）高环境风险的危险废物综合利用及处铬项目（园区配套项目除外）。 禁止发展项目 （1）印染、制革等高污染类项目；化工合成及分解等化工类；新增钢铁、焦化、电解铝、水泥、平板玻璃产能的项目。 （2）除专业园区外不再引进单纯电镀加工项目，配套电镀之外的新增铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的项目。 （3）排放高盐废水或高浓度有机废水，不能有效处臵的项目。 （4）排放异味或高浓度有机废气，不能有效处臵的项目。 （5）染料、染料中间体、有机染料、印染助剂生产项目。 （6）涉及光气及光气化工艺、合成氨工艺、硝化工艺、氟化工艺、过氧化工艺、电石生产工艺的项目。 （7）基础化学原料制造、化学肥料、农药制造、炸药火工及焰火产品制造等高风险、高污染的化工项目。 （8）铅蓄电池制造、拆解类项目。 （9）35蒸吨/小时及以下燃煤燃油锅炉的建设项目。 （10）严禁不符合巢湖流域水污染防治条例要求的建设项目进入。 本项目为C3311 金属结构制造，根据安徽舒城经济开发区生态环境准入清单可知，本项目不属于《安徽省舒城经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》中限制、禁止类发展项目，可视为允许类项目，符合开发区产业规划要求，不在负面清单之列。 4、与其他相关性政策符合性分析 4.1、与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》符合性分析 根据《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（皖大气办〔2021〕7号），分析如下： 表1-3 与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相符性 序号 政策要求 本项目 工程内容 符合性 1 （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展：深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。 本项目为金属结构制造业，项目不属于石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业。因此，本项目满足行业产能控制要求。 符合 2 （二）深入开展燃煤锅炉和炉窑综合整治：在保证电力、热力供应前提下，尽快完成热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合。12月底前确保每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉、炉膛直径3米及以下的燃料类煤气发生炉及间歇式固定床煤气发生炉和燃煤热风炉全部淘汰完毕；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，加快推进铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 项目不使用燃煤锅炉、炉窑 符合 3 （三）持续开展VOCs整治攻坚行动：持续落实《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》有关要求，加快整治年度VOCs综合治理项目，确保完成挥发性有机物重点工程减排量年度计划目标。高质量开展当前存在的挥发性有机物治理问题排查整治，2021年10月底前，结合本地特色产业，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各市生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各市对检查抽测中发现存在的突出问题，指导企业结合“一企一案”编制，制定整改方案加快按照治理要求开展整治。开展VOCs治理示范项目推选，引导推动低VOCs替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新，以先进促后进。 项目调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理。 符合 4.2、“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”符合性分析 项目位于安徽省六安市舒城县，属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》规定的重点区域重点行业。本项目与该治理方案的通知的相符性分析见下表。 表1-4 本项目与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知符合性分析 序号 政策要求 本项目工程内容 符合性 全面加强无组织排放控制 1 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 本项目调漆、喷漆、晾干、洗枪工序均在移动式喷漆房内进行，收集效率为95%，移动式喷漆房尺寸32m*12m*2m。 符合 推进建设适宜高效的治污设施 2 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 移动式喷漆房产生的有机废气属于低浓度、大风量废气，建设单位拟采取二级活性炭吸附装置处理；本项目活性炭定期更换，废活性炭委托有资质单位处置。 符合 工业涂装VOCs综合治理 3 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 本项目涂料、稀释剂原辅材料均密闭存储，调漆、喷漆、晾干、洗枪均在移动式喷漆房内操作，收集效率为95% 符合 4.3、本项目与《挥发性有机物治理实用手册（2021年版）》的符合性 本项目与《挥发性有机物治理实用手册（2021年版）》的相符性分析见下表。 表1-5 本项目与《挥发性有机物治理实用手册（2021年版）》的符合性分析 序号 政策要求 本项目工程内容 符合性 1控制 要求 涂料VOCs含量应满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020），推荐执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 VOCs排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 项目涂装材料分别为水性丙烯酸面漆、醇酸中灰面漆；项目漆料均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》中VOCs含量的要求。本项目VOCs排放要求满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的要求。 符合 2控制技术 （1）源 头 削 减 涂装工艺：逐步淘汰非必须的露天喷涂，推进室内作业；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。推进使用滑轨或吊轨运输、可移动喷涂房等装备。宜采用高压无气喷涂、热喷涂等高效涂装技术。 本项目喷涂位于移动式喷漆房内，喷漆房为移动式全封闭喷房，喷涂工艺采用人工喷涂的方式。 符合 （2）过 程 控 制 储存：涂料、固化剂、稀释剂、清洗剂、胶粘剂、密封胶等VOCs物料应密闭储存。 油漆采用油漆桶密封储存。 符合 调配：涂料、胶粘剂等VOCs物料的调配作业应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。宜设置专门的密闭调配间。宜采用自动调漆系统。 项目设置移动式喷漆房，调漆在移动式喷漆房内进行，收集效率为95%，调漆有机废气与喷漆有机废气一起收集处理，共用一套废气处理装置。 符合 喷涂：喷涂作业应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行，设置负压标识（如飘带）；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。新建线宜建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，废气应排至VOCs废气收集处理系统。涂装车间应根据相应的技术规范设计送排风速率，禁止通过加大送排风量或其他通风措施故意稀释排放。 喷涂作业位于移动式喷漆房内进行，为移动式喷漆房，收集效率为95%。 符合 非正常工况：VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后在治理设施达到正常运行条件时方可启动生产设备；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，项目喷漆房应立即停止，并保持喷漆房全封闭，待检修完毕后在治理设施达到正常运行条件时方可启动生产设备。 符合 （3）末 端 治 理 喷涂、晾（风）干：应设置高效漆雾处理装置，宜采用多级漆雾捕集装置。 喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧或其他等效方式处置，不适宜浓缩脱附的废气可采用一次性活性炭吸附等工艺。 项目采用“三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置”处理。 符合 调配、流平：调配废气宜采用吸附方式或其他等效方式处置。调配、流平废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。 调漆废气与清洗、喷漆、晾干废气一起收集处理，共用二级活性炭吸附装置处理。 符合 清洗、补漆：清洗、补漆废气宜采用吸附方式或其他等效方式处置。 喷枪清洗有机废气与调漆、喷漆、晾干有机废气一起收集处理，共用“三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置”处理。 符合 3、监测、监控 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942—2018）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ 1086—2020）等规定的自行监测管理要求。 本项目已根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942—2018）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）等规定的自行监测管理要求补充自行监测方案。 符合 台账 记录 台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于5年。 项目要求台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于5年。 符合 4.4、本项目与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》的符合性 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》中溶剂型涂料中VOC含量的要求详见下表： 表1-6 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》中溶剂型涂料中VOC含量的要求 产品 类别 主要产品类型 限量值（g/L） 本项目涂料中VOC含量（g/L） 相符性 工业防护涂料 溶剂型涂料 建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料） 金属基材防腐涂料 双组分 面漆 ≤450 38 符合 水性涂料 建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外） 金属基材防腐涂料 单组分 面漆 ≤250 84 符合 根据建设单位介绍，项目使用的水性丙烯酸面漆可直接使用，醇酸中灰面漆与稀释剂需在厂区进行调配，项目油性漆与稀释剂体积配比约为10:1。 稀释剂密度为0.87g/cm3，水性丙烯酸面漆VOC含量为7%，密度为1.2g/cm3，即用状态下单位体积溶剂质量为84g/L；醇酸中灰面漆VOC含量为3.2%，密度为1.2g/cm3，即用状态下单位体积溶剂质量为38g/L。 根据以上计算分析可知，项目漆料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》中VOC含量的要求。 4.5、与《安徽省十四五节能减排实施方案的通知》（皖政秘〔2022〕106号）符合性分析 方案要求：挥发性有机物综合整治工程。全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。明确高耗能高排放（以下简称“两高”）项目界定标准，全面排查在建、拟建、存量“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控。严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 本项目工程内容：本项目移动式喷漆房喷漆过程中产生的有机废气采用负压收集后通过二级活性炭吸附装置处理，治理措施属于可行性技术；项目年用溶剂型涂料（含稀释剂）0.55吨，年用水性涂料11.4吨，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》分析，均为低挥发性涂料。本项目属于金属结构制造行业，不属于两高行业，符合园区的产业政策、产业规划、规划环评及“三线一单”要求。 因此，本项目符合《安徽省十四五节能减排实施方案的通知》（皖政秘〔2022〕106号）的要求。 4.6、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析 对照《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）进行符合性分析如下： 表1-7 项目与安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析表 相关要求 本项目落实情况 符合性 分析 坚持精准施治。 以VOCs项目“签单销号式”治理为引领，分行业推动企业结合“一企一策”开展精准治理，落实源头削减、过程控制、末端治理以及大气特别排放限值等全过程管控要求，深挖减排潜力。 项目污染物有机废气采取二级活性炭吸附装置治理措施，经处理后的挥发性有机物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。 符合 重点推进源头削减。 鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。 项目使用的漆料为低VOCs含量漆料，企业设置环保人员，做好生产设备及污染治理设施运行台账，危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保留3年，转移联单保留不少于5年。 符合 开展示范项目推选。 面向年内完成VOCs治理项目的实施单位和项目治理第三方服务单位，开展示范项目推选，以先进促后进，引导推动低VOCs替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新。 项目使用的漆料为低VOCs含量漆料，移动式喷漆房收集效率为95%，喷漆产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后于15m高排气筒高空排放，废气净化效率达到90%以上，控制废气无组织排放。 符合 实施排污许可。 建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理，项目按照要求进行排污许可证申报。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）要求，做好自行监测工作，并规范设置标识标牌及规范化排污口等。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 1.1、项目由来及委托 安徽泰禾新材料科技有限公司位于安徽舒城县经济开发区，是一家专业从事钢结构构件加工及销售的企业。 随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，轻钢结构、重钢结构和彩钢板作为一种新型建筑材料和结构形式，以其重量轻，安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。凭借上述诸多优点，随着我国钢铁产业的不断壮大和国家社会对新型建筑材料的日益重视，轻钢结构、重钢结构和彩钢板现已成为国家大力推广应用的新型建筑结构和墙体材料。 在此背景下，为提高企业竞争力，壮大公司发展目标，根据公司战略发展规划，公司拟征地21310.80m2，新建《新能源电力配套基础设施建材产业基地项目》，从事钢结构构件生产。本项目建成后，可达年产4万吨钢构件的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目须执行环境影响评价制度。为此，安徽泰禾新材料科技有限公司于2023年11月委托我司承担本项目环境影响评价工作。在实地踏勘、收集相关技术资料的基础上，完成了该项目环境影响报告表编制工作，呈报环境保护主管部门审批。 1.2、项目环评及排污许可管理类别 （1）环评管理类别判定 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为金属结构制造，属于“三十、金属制品业 33”“66 结构性金属制品制造 331”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 备注 三十、金属制品业 33 66 结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 本项目水性漆使用量为11.4t/a，油性漆及稀释剂使用量为0.55t/a。 （2）项目排污许可管理类别判定 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件、《六安市生态环境局〈关于转发安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知〉的通知》（六环办函〔2021〕1号）文件，环评报告应落实建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“二十八、金属制品业 33”“80 结构性金属制品制造 331”中“涉及通用工序简化管理的”，且属于“五十一、通用工序”“111 表面处理”中“其他”。因此，本项目的排污许可填报管理类别应为“登记管理”。判别情况如下表所示。 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 管理类型 行业类型 重点管理 简化管理 登记管理 二十八、金属制品业 33 80 结构性金属制品制造 331 涉及通用工序重点管理的 涉及通用工序简化管理的 其他* 五十一、通用工序 111 表面处理 纳入重点排污单位名录的 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 其他 本评价要求建设单位在项目建成后，按照《排污许可管理条例》要求，进行申领排污许可登记。 2、项目概况 （1）项目名称：新能源电力配套基础设施建材产业基地项目 （2）建设单位：安徽泰禾新材料科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设规模：项目占地21310.80平方米，拟购置激光下料机、组、焊、矫一体机、数控火焰切割机、抛丸机等生产设备，配套其他辅助设施。项目建设完成后，可形成年产4万吨钢构件的生产能力。 （5）建设地点：安徽省六安市舒城县经济开发区中兴路与晓天路交叉口西南侧，详见附图1。 （6）总投资：13000万元 3、项目主要建设内容及规模 本项目位于安徽舒城县经济开发区，项目占地21310.80平方米，拟购置激光下料机、组、焊、矫一体机、数控火焰切割机、抛丸机等生产设备，配套其他辅助设施。项目建设完成后，可形成年产4万吨钢构件的生产能力。 项目主要建设内容及工程规模见下表。 表2-3 项目组成一览表 工程类别 单项工程名称 项目工程内容及规模 主体 工程 1#车间 1栋单层钢结构车间，建筑面积960m2。 车间内主要对零部件进行焊接、端面铣平处理。 2#车间 1栋单层钢结构车间，建筑面积9120m2。 车间内布置3条钢构件生产线，设置1间移动式喷漆房，车间内主要从事激光下料机、组、焊、矫一体机、数控火焰切割机、抛丸机、喷漆加工。 喷漆房 位于2#厂房东南角设置1间移动式喷漆房，用于调漆、喷漆和晾干，喷漆房尺寸为：长32m、宽12m、高2m。 辅助工程 办公区 位于项目区东北侧，新建一栋5层办公楼，用于办公。 食堂 位于项目区办公楼1层东侧，用于办公。 储运工程 原料区 位于2#厂房西北侧，主要用于钢板等原材料的存储。 漆料库 位于1#厂房西北角，主要用于漆料等原料的存储。 成品区 位于1#厂房南侧，主要用于成品的存储。 气瓶库 位于1#厂房西南角，主要用于气瓶的存储。氧气、丙烷等气体属于易燃易爆气体，储瓶分开存放，中间采用隔板分开。 公用工程 供电 由市政电管网供给。 给水 市政供水管网供应。 排水 雨污分流管网，雨水经厂区雨水管网排入周边市政道路雨水管网；生活污水经厂区化粪池、隔油池预处理后接市政污水管网排放至舒城县经济开发区污水处理厂。 环保工程 废水治理 项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池、隔油池预处理后，进入市政污水管网，经舒城县经济开发区污水处理厂处理后排入三里河。 废气治理 切割烟尘：切割产生的少量粉尘经自带布袋除尘器，收集效率为90%。 焊接烟尘：配套设置移动式烟尘净化器，收集效率为80%。 抛丸粉尘：经自带的布袋除尘器处理后，经1根15m排气筒（DA001）排放。 调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾：有机废气及漆雾颗粒收集后采用“三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置”由15m高的排气筒（DA002）排放。 食堂油烟：油烟净化器处理后经油烟管道至屋顶排放。 噪声治理 优选低噪声设备，高噪声设备采取基础减振、墙体隔声等降噪措施。 固废治理 生活垃圾交由环卫部门定期清运处理。 废边角料、收集粉尘、焊渣、废焊丝、废砂轮片、废钢丸收集后外售综合利用，水性漆废漆料桶集中收集后由厂家回收。 废活性炭、油性漆及稀释剂废漆料桶、漆渣、废过滤棉、废液压油等危废分类收集后定期交由有资质单位处理，项目危废暂存间拟设置在厂区东北角，面积约为10m2。 地下水污染防治 项目采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区。 重点防渗区：主要为危废暂存间、喷漆房、漆料库，应采用高密度聚乙烯材料或其他人工防渗材料进行防渗，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：主要为除重点防渗区以外的其他生产加工区域，要求采用硬化防渗水泥地面防渗，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 环境管理 企业设置环保人员，做好生产设备及污染治理设施运行台账，危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保留3年，转移联单保留不少于5年。 4、产品方案及规模 项目产品方案及规模见下表。 表2-4 建设项目产品方案一览表 序号 产品名称 生产规模 单位 备注 1 镀锌铁塔构件 3万 吨 外购镀锌钢材，产品不喷涂漆 2 H型钢构件 0.5万 吨 产品均喷涂面漆 3 箱型钢构件 0.5万 吨 5、主要原辅材料及能源消耗情况 （1）项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表： 表2-5 本项目原辅材料及能源消耗一览表 类别 材料名称 单位 用量 最大 暂存量 备注 主要原辅材料 钢材（板材） t/a 10100 1000t 厚度40-80mm 镀锌钢材（角铁） t/a 30320 3000t 厚度60-70mm 二氧化碳 t/a 300 30 15L/瓶 砂轮片 片/a 480 20片 / 焊丝（无铅） t/a 10 1 Φ1.2mm 焊丝（无铅） t/a 16 1 Φ4mm 钢丸 t/a 6 0.5 / 焊剂 t/a 1 0.1 8-40目 液压油46# t/a 0.12 0.25 250L/桶 丙烷 t/a 3 0.3 30kg/罐 氧气 t/a 400 0.3 15m3/罐 水性丙烯酸面漆 t/a 11.4 0.5 25kg/桶 醇酸中灰面漆 t/a 0.5 0.25 25kg/桶 X-6醇酸稀释剂 t/a 0.55 0.25 25kg/桶 能耗 水 t/a 2160 / 市政供水管网 电 kWh/a 30万 / 市政电网 天然气 m3/a 2万 / / 注：厂区内仅从事钢构件面漆喷涂。 （2）主要原辅材料及理化性质分析详见下表。 表2-6 漆料主要组成成分一览表 名称 厂区调配情况 组分 含量 本项目取值（%） 备注 即用水性丙烯酸面漆 / 水性丙烯酸树脂 30%-40% 73% 固体分 颜、填料 25%-30% 表面活性剂 3%-5% 正丁醇 2%-4% 7% 挥发分 乙醇 2%-3% 水 20%-25% 20% 液体分 即用醇酸中灰面漆 需加入稀释剂调兑，其原漆、稀释剂比例为10：1 醇酸中灰面漆 醇酸树脂 55%-65% 96.8% 固体分 钛白粉 1%-20% 炭黑 0%-1% 碳酸钙 30%-50% 有机膨润土 0.6% 异辛酸钴 0.2% 环烷酸锰 0.4% 二甲苯 3% 3.2% 挥发分 甲乙酮肟 0.2% X-6醇酸稀释剂 S-100溶剂 30%-50% 97% 挥发分 S-150溶剂 40%-50% 二甲苯 1%-3% 3% 油漆即用状态下单位体积溶剂质量： 油漆即用状态下单位体积溶剂质量含量=（油漆配比体积数×油漆密度×油漆溶剂质量含量＋稀释剂配比体积数×稀释剂密度×稀释剂溶剂质量含量）/总体积数。 项目涂装材料采用水性漆和油性漆，水性漆为水性丙烯酸面漆；油性漆为醇酸中灰面漆。 根据建设单位介绍，项目使用的水性丙烯酸面漆可直接使用，醇酸中灰面漆与稀释剂需在厂区进行调配，项目油性漆与稀释剂体积配比约为10:1。 稀释剂密度为0.87g/cm3，水性丙烯酸面漆VOC含量为7%，密度为1.2g/cm3，即用状态下单位体积溶剂质量为84g/L；醇酸中灰面漆VOC含量为3.2%，密度为1.2g/cm3，即用状态下单位体积溶剂质量为38g/L。 根据以上计算分析可知，调配得到水性丙烯酸面漆、醇酸中灰面漆即用状态下挥发分分别为84g/L、38g/L。项目水性丙烯酸面漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》中水性涂料中VOCs限值（VOCs≤250g/L）的要求，醇酸中灰面漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》中溶剂型涂料中VOCs限值（VOCs≤450g/L）的要求。 表2-7 漆料理化性质一览表 名称 理化性质 毒性毒理 燃爆性/危险性 水性丙烯酸面漆 外观与性状：各色；相对密度（水=1，g/cm3）：约1.2；溶解性：可溶于水；闪点（℃）：81.0。 乙醇（64-17-5）： LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入） 不燃 醇酸中灰面漆 外观：粘稠液体；气味：刺激性气味；爆炸极限%：不会发生；相对密度（水=1）：＞1；溶解性：难溶于水，溶于多数有机溶剂；闪点：35℃（闭口杯）；易燃性：易燃液体；蒸汽密度（空气=1）：＞1。 二甲苯：LD50=5627mg/kg（大鼠，口服）；LD50＞4200mg/kg（大鼠，皮肤）。 甲乙酮肟：LC50=6700ppm/4h（大鼠，皮肤）；LC50=6700ppm/4h（大鼠，吸入）；LD50=930mg/kg（大鼠，口服）。 易燃液体 X-6醇酸稀释剂 S-100溶剂：无色液体，沸点为152-178℃，闪点≥42℃，相对密度为0.78(20℃)，蒸气压为0.2kPa(20℃)。 S-150溶剂：无色液体，沸点为178-210℃，闪点≥62℃，相对密度为0.77(20℃)，蒸气压为0.2kPa(20℃)。 丁醇：无色液体，熔点为-89℃，沸点为117.6℃，闪点为35℃，相对密度为0.77(20℃)，蒸气压为0.82kPa(20℃)，微溶于水。 / S-100溶剂：爆炸极限为0.8%-7.0%。 S-150溶剂：爆炸极限为0.6%-7.0%。 丁醇：爆炸极限为1.4%-11.2%（体积） 丙烷 外观与性状：无色气体，纯品无臭；熔点：-187.6℃；相对密度：0.58；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮） 易燃 6、油漆用量核算及漆料平衡 （1）油漆用量核算 本项目仅H型、箱型钢构件需进行喷漆，需喷漆的钢构件总量为1万吨。 根据企业提供资料，实际生产过程中约9500吨的钢材面漆采用水性丙烯酸面漆；约500吨钢材面漆采用醇酸中灰面漆。 表2-8 项目产品喷漆比例情况一览表 序号 类别 比例 备注 1 H型钢构件 100% 在本项目厂区内喷面漆 2 箱型钢构件 100% 根据以上分析，需喷漆的H型、箱型钢构件总量为1万吨。 钢材密度7.85t/m3，根据建设单位提供资料，本项目钢材主要用于电力设施，常用厚度为40-80mm，平均厚度按55mm计。由于钢材厚度不同，则所需喷涂的表面积也不同，总的喷漆面积见下表。 表2-9 喷漆面积一览表 喷漆类型 喷漆总面积 （m2/a） 需喷漆产品总重量 （t） 合计 （t） 面漆 水性丙烯酸面漆 44007 9500 1万 醇酸中灰面漆 2316 500 项目油漆用量根据《涂料工艺与设备手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）中单位面积涂料消耗量计算公式进行估算，具体计算公式如下。 m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m—油漆用量（t/a）； ρ—该油漆密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（μm）； s—涂装面积（m2/a）； NV—油漆中的体积固体分（%）； ε—上漆率（%）。 根据实际生产要求，本项目油漆使用计算参数见下表。 表2-10 工作漆用量计算参数一览表 类型 调配后漆料密度 ρ（g/cm3） 涂层厚度 δ（μm） 油漆中的体积固体分NV（%） 上漆率 ε（%） 涂装面积 s（m2/a） 水性丙烯酸面漆 1.2 110 73 70 44007 醇酸中灰面漆 1.26 110 90.73 70 2316 备注：①、根据建设单位提供资料，本项目水性丙烯酸面漆为厂家已调配好油漆，从厂家购买后可直接使用，无需增加稀释剂及固化剂等。 ②、醇酸中灰面漆，仅需与稀释剂按体积比10：1比例调配后可直接使用。调配前密度如下：醇酸中灰面漆密度为1.3g/cm3，稀释剂密度为0.87g/cm3。 根据以上公示及参数计算漆料用量，计算结果见下表。 表2-11 油漆漆料使用情况一览表 漆料名称 水性丙烯酸面漆（t/a） 醇酸中灰面漆（t/a） 醇酸中灰面漆 稀释剂 用量 11.4 0.5 0.05 合计 11.95 （2）漆料平衡 本项目油漆及稀释剂总用量及成分含量详见下表。 表2-12 项目油漆及稀释剂主要组分及含量表 油漆类别 用量（t/a） 成分 占比（%） 含量（t/a） 水性丙烯酸面漆 11.4 固份 73.00 8.31 水分 20 2.29 非甲烷总烃 7.00 0.80 醇酸中灰面漆 0.5 固份 96.8 0.49 非甲烷总烃 3.2 0.01 X-6醇酸稀释剂 0.05 非甲烷总烃 100 0.05 其中 二甲苯 3 0.002 根据原材料用料情况，本项目喷漆各类涂料（油漆及稀释剂）用量约11.95t/a。油漆平衡详见下表： 表2-13 项目总油漆平衡表 单位：t/a 投入 产出 物料名称 成分 去向 收集处理措施 削减 排放 喷漆线 水性丙烯酸面漆、醇酸中灰面漆、X-6醇酸稀释剂 固份：8.8 70% 产品：6.16 —— 30% 漆雾：2.64 95%随气流进入“干式漆雾过滤器”处理，处理效率99%，剩余1%有组织排放 99% 2.483 0.025 未收集的废气，部分（约60%）沉降至地面形成漆渣，部分（约40%）逸散到外环境中 60% 0.079 0.053 非甲烷总烃： 0.86 95% 有组织： 0.817 二级活性炭吸附处理效率为90% 90% 0.735 0.082 5% 无组织：0.043 —— 0 0.043 其中 二甲苯： 0.002 95% 有组织：0.002 二级活性炭吸附处理效率为90% 90% 0.002 0.0002 5% 无组织：0.0001 —— 0 0.0001 水：2.29 100% 挥发：2.29 —— 小计 投入：11.95 产品：6.153 水：2.29 非甲烷总烃削减：0.735 非甲烷总烃排放：0.082 颗粒物削减：2.562 颗粒物排放：0.078 合计 投入：11.95 产出：11.95 图2-1 油漆平衡图 7、主要设备 拟建项目所选用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中明文规定的淘汰落后设备，主要设备情况详见下表。 表2-14 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/间） 1 激光下料机 QY-LCF20000-30125GI 1 2 组、焊、矫一体机 / 2 3 数控火焰切割机 / 1 4 悬臂埋弧焊设备 / 1 5 悬臂电渣焊设备 / 1 6 端面铣床 / 1 7 抛丸机 YM-H1825-10 1 8 箱型梁组立设备 / 1 9 坡口机 / 1 10 地磅 / 1 11 气保焊机2台带气刨 / 30 12 台式砂轮机 / 1 13 数字超声波探伤仪 PXUT-300 1 14 摇臂钻 / 1 15 TAPM0605高速数控角钢生产线 TAPM0605 2 16 TAPM1010高速数控角钢生产线 TAPM1010 2 17 TAPM1412高速数控角钢生产线 TAPM1412 1 18 液压角钢打字机 TDZ100 1 19 液压角钢切角机 TQJ160 1 20 液压机（200T） 200T 1 21 铲背机 / 1 22 清根机 / 1 23 龙门吊 16T 1 24 双梁行吊 16T 2 25 单梁行吊 10T 1 26 双梁行吊 10T 1 27 半门吊 10T 7 28 半门吊 5T 2 29 半门吊 16T 3 30 移动式喷漆房 32m×12m×2m 1 31 喷枪 / 2 32 空压机 / 1 注：数字超声波探伤仪——频带范围为0.4~15MHz，探测范围为0~6000mm（钢中纵波），探头方式为单晶、双晶、穿透。 8、公用工程 本项目主要公辅设施匹配情况如下： （1）给水工程 本项目供水水源来自市政供水管网。 （2）排水工程 厂区雨水经收集后排入市政雨水管网。职工生活污水经厂区化粪池、隔油池预处理后排入市政污水管网，进入舒城县经济开发区污水处理厂，最终进入三里河。 （3）供电工程 本项目供电来自市政供电网，年用电量30万kWh。 9、水平衡分析 项目运营期间用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员120人，厂区提供食堂，不提供住宿，厂内职工用水按60L/人·d计，年工作300天，则生活用水量为7.2t/d（2160t/a）。生活污水产污系数以0.8计，则生活污水产生量约为5.8t/d（1728t/a）。 用排水平衡如下图所示： 图2-2 项目水平衡图（单位：t/a） 10、碳排放分析 根据原辅料用量清单，本项目丙烷使用量为3t/a，丙烷化学式为C3H8。 丙烷燃烧过程的化学方程式：C3H8+5O2 == 3CO2+4H2O 燃烧过程按照全部充分燃烧计算，1t丙烷可产生2.54tCO2。则本项目产生CO2量为7.62t/a。 11、劳动定员及工作制度 根据生产需要，项目劳动定员120人，厂区提供食堂，不提供住宿。项目采用单班制生产，每班8小时工作制，年生产天数300天。 12、平面布置分析 本项目建设1栋单层钢结构1#生产厂房，总建筑面积960m2，1栋单层钢结构2#生产厂房，总建筑面积9120m2，1#、2#车间呈规则长方形，1#厂房内配套漆料库、气瓶库、焊接区和端面铣平区，2#厂房内配套切割区、原料区、焊接区、组装区、打磨区、端面铣平区、高速数控型钢联合生产线和移动式喷漆房。厂区生产车间内部设备布局严格按照工艺要求布局，工艺流畅，主要高噪声设备布局在厂房内部，可确保厂界噪声达标；项目废气排放口位于项目区常年主导风向的侧风向，项目工艺废气经环评提出的治理措施后均可做到达标排放。危废暂存间于厂房东北角设置，建筑面积10m2。从环保角度分析，本项目平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产排污分析节点图 本项目主要从事镀锌铁塔构件、H型及箱型钢构件加工，生产工艺流程与产污节点详见下图。 （1）镀锌铁塔构件生产工艺流程图如下： 注：N——噪声；G1——切割烟尘；S1——废边角料；G2——焊接烟尘；S2——焊渣、废焊丝。 图2-3 镀锌铁塔构件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①切割下料：将钢材采用切割机、下料机，根据放样图切割成所需尺寸。此过程主要污染为切割烟尘、废边角料及噪声。 ②钢印：利用液压角钢打字机对切割下料后工件进行钢印。此过程会产生噪声。 ③制孔：利用摇臂钻对工件进行钻孔处理。此过程会产生少量金属碎屑及噪声。 ④制弯：将制孔过的工件通过火曲、冷弯进行制弯。此过程会产生噪声。 ⑤开角合角：对制弯工件的角度进行调整。此过程会产生噪声。 ⑥清根、铲背、坡口：将开合角的工件进行清根、铲背、坡口，以便焊接更加充分，焊接强度加强。此过程会产生少量金属碎屑及噪声。 ⑦组装、焊接：利用组、焊、矫一体机对所需工件进行组装、焊接。此过程主要污染为加工过程中的焊接烟尘、焊渣、废焊丝及噪声。 （2）H型钢构件生产工艺流程图如下： 注：N——噪声；G1——切割烟尘；S1——废边角料；G2——焊接烟尘；S2——焊渣、废焊丝；G3——抛丸粉尘；G4——有机废气；S3——废漆料桶；G5——漆雾颗粒。 图2-4 H型钢构件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①切割下料：将钢材采用切割机、下料机，根据放样图切割成所需尺寸。此过程主要污染为切割烟尘、废边角料及噪声。 ②组立、焊接、矫正：将加工好的钢材根据工程图纸在组、焊、矫一体机上进行组装、焊接、矫正。此过程会产生焊接烟尘、焊渣、废焊丝以及加工过程中的噪声。 ③抛丸：采用抛丸机对钢构件表面铁锈进行抛丸除锈处理，此过程主要产生抛丸粉尘以及加工过程中的噪声。 ④调漆、喷漆及晾干：项目调漆、喷漆及晾干均设置在喷漆房内，主要采用喷枪喷涂使其表面形成漆膜，以保护工件不受外界侵蚀。本产品使用的涂料包括水性丙烯酸面漆和醇酸中灰面漆。喷涂自然晾干后移出喷漆房。此过程主要产生有机废气、漆雾颗粒、废漆料桶以及加工过程中的噪声。 根据建设单位提供资料，项目喷枪每天清洗1次，员工每天下班时在喷漆房内进行清洗，采用少量稀释剂进行清洗，项目喷枪清洗产生的废溶剂在密闭桶中储存，回用于下次调漆工序。 （3）箱型钢构件生产工艺流程图如下： 注：N——噪声；G1——切割烟尘；S1——废边角料；G2——焊接烟尘；S2——焊渣、废焊丝；G3——抛丸粉尘；G4——有机废气；S3——废漆料桶；G5——漆雾颗粒。 图2-5 箱型钢构件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①切割下料：将钢材采用切割机、下料机，根据放样图切割成所需尺寸。此过程主要污染为切割烟尘、废边角料及噪声。 ②坡口：将下料的钢材开一个斜坡形成一个空隙，以便焊接更加充分，焊接强度加强。此过程会产生少量金属碎屑及噪声。 ③组装、焊接：对组装好的半成品进行焊接处理。此过程会产生焊接烟尘、焊渣、废焊丝以及加工过程中的噪声。 ④组立、焊接：对组装焊接好的半成品进行组立焊接处理。此过程会产生焊接烟尘、焊渣、废焊丝以及加工过程中的噪声。 ⑤端面铣平：将工件端部不平整处进行铣平。此过程会产生少量金属碎屑及噪声。 ⑥拼装、焊接：对组立焊接好的半成品进行整体拼装焊接。此过程会产生焊接烟尘、焊渣、废焊丝以及加工过程中的噪声。 ⑦抛丸：采用抛丸机对钢构件表面铁锈进行抛丸除锈处理，此过程主要产生抛丸粉尘以及加工过程中的噪声。 ⑧调漆、喷漆及晾干：项目调漆、喷漆及晾干均设置在喷漆房内，主要采用喷枪喷涂使其表面形成漆膜，以保护工件不受外界侵蚀。本产品使用的涂料包括水性丙烯酸面漆和醇酸中灰面漆。喷涂自然晾干后移出喷漆房。此过程主要产生有机废气、漆雾颗粒、废漆料桶以及加工过程中的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目自建厂房进行生产建设活动。在本项目建设前，项目所在区域无生产加工活动。因此，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目所在区域环境空气基本污染物环境质量现状数据采取引用安徽省空气质量监测站点（舒城县政府站点）2022年监测数据，详情如下。 表3-1 项目区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 达标 情况 SO2 年平均 6 60 达标 NO2 年平均 22 40 O3 日最大八小时平均浓度第90百分位浓度 144 160 PM10 年平均 58 70 PM2.5 年平均 34 35 CO 日均值第95百分位浓度 800 4000 由上表可知，2022年舒城县环境空气质量达标，项目所在评价区域属于达标区。 （2）特征因子环境质量评价 与项目有关的空气特征污染物为二甲苯。 二甲苯环境现状数据引用《安徽舒城经济开发区环境影响区域评估报告（2021年版）》中的监测数据，环境空气现状补测时间为2021年9月22日～9月28日，连续监测7天，监测点位分别位于G3，龙潭北路与高峰路交口（距离本项目区1836m，西南侧）、G4，万佛湖路与城北路交口（距离本项目区1367m，西侧）。数据的引用时间和距离符合导则要求。 项目引用的大气特征污染物二甲苯监测结果见下表： 表3-2 项目特征污染物环境质量现状监测结果统计表 监测点位 监测项目 污染物 监测浓度范围（mg/m3） 最小值 最大值 G3，龙潭北路与高峰路交口（2021.9.22~2021.9.28） 二甲苯 ND ND G4，万佛湖路与城北路交口（2021.9.22~2021.9.28） 二甲苯 ND ND 注：ND表示未检出。 监测结果表明，项目区二甲苯浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物空气质量浓度参考限值0.2mg/m3，项目所在区域的环境空气质量良好。 图3-1 本项目引用监测点位图 2、水环境质量现状 与项目有关的地表水为三里河，三里河现状水质引用《舒城县经济开发区污水处理厂入河排污口设置（扩大）论证报告》中的监测数据，监测时间为2022年9月16日~2022年9月17日，监测点位为三里河与万佛路交口上游500m，具体如下表所示。 表3-3 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 检测结果 检测项目 三里河与万佛路交口上游500m 2022.09.16 2022.09.17 pH值（无量纲） 7.0 7.0 水温（℃） 19.4 20.2 溶解氧（mg/L） 3.62 3.71 COD（mg/L） 16 15 BOD5（mg/L） 3.6 3.5 氨氮（mg/L） 0.114 0.166 悬浮物（mg/L） 15 16 总氮（mg/L） 0.77 0.58 总磷（mg/L） 0.13 0.11 石油类（mg/L） 0.01L 0.01L 氟化物（mg/L） 0.25 0.28 氰化物（mg/L） 0.001L 0.001L 挥发酚（mg/L） 0.0003L 0.0003L 阴离子表面活性剂（mg/L） 0.05L 0.05L 硫化物（mg/L） 0.01L 0.01L 色度（倍） 4 4 根据引用数据显示，三里河各监测因子的监测结果均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水相应标准要求。 3、声环境质量现状 建设单位委托安徽诚诺检测科技有限公司对项目区声环境质量监测。 （1）监测点布设 在项目北侧居民点设1个监测点，详见下图。 图3-2 项目声环境监测点位布置图 （2）监测方法 本次监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测。 （3）测量时间及现场状况 现场监测时间为2023年12月4日，对噪声监测点进行了环境噪声监测，昼、夜间监测一次。 （4）环境噪声现状监测结果 建设项目噪声环境测点监测结果见下表3-4所示。 表3-4 项目所在地周围环境噪声检测结果 单位：dB（A） 项目类别 检测时间 天气情况 风速 噪声 2023.12.04 晴 <1m/s 检测项目及结果 检测点位 主要声源 检测结果dB（A） 昼间 夜间 噪声值 噪声值 项目北侧居民点 环境噪声 57.0 44.4 监测结果表明，本项目北侧居民点声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目区声环境质量状况良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，项目周围500米内有大气环境保护目标，以厂区左上角作为坐标原点，正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向建立坐标系，项目周围大气环境保护目标相对于本项目位置详见下表。 表3-5 大气环境保护目标 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界近距离/m X Y 项目北侧居民点 142 33 1户，约5人 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区标准 N 33 项目西侧居民点 -427 0 60户，约260人 居民 W 427 注：项目北侧居民点位于本项目北侧厂界距离约33米，该居民点位于开发区征地拆迁范围内，开发区管委会负责该户居民点拆迁安置工作，承诺在本项目投产运营期前，该户居民点拆迁完成（详见附件9）。 2、声环境 项目周围声环境保护目标相对于本项目位置详见下表。 表3-6 声环境保护目标 名称 相对方位 相对厂界距离/m 规模 环境功能 项目北侧居民点 北 33 1户，约5人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 注：项目北侧居民点，开发区管委会承诺在本项目投产运营期前，该户居民点拆迁完成（详见附件9）。 3、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的要求，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查和资料查阅，本项目地下水调查和评价范围内无地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于舒城县经济开发区，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值的要求；厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中浓度限值要求，厂区内食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中表2标准。具体标准值见下表。 表3-7 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许 排放速率 （kg/h） 排气筒高度 （m） 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 3.5 15 120 1.0 二甲苯 1.0 70 1.2 非甲烷总烃 10 120 4.0 表3-8 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 表3-9 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水排放标准 废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，及舒城经济开发区污水处理厂接管要求。 表3-10 污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准 pH COD BOD5 SS NH3-N TP 动植物油 石油类 《污水综合排放标准》中三级标准 6~9 500 300 400 / / 100 20 舒城经济开发区污水处理厂接管要求 / / / / 45 8 / / 本项目执行标准 6~9 500 300 400 45 8 100 20 3、噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准值见下表： 表3-11 噪声排放限值 单位：dB（A） 标准类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 65 55 4、固体废物污染控制标准 （1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”生态环境保护规划及地方环保要求，结合项目生产及排污特点，确定本项目的污染物总量控制指标为COD、NH3-N、烟（粉）尘、VOCs。 本项目生产过程无生产废水排放，生活污水经化粪池、隔油池预处理后，通过市政污水管网排入舒城县经济开发区污水处理厂处理，其中COD和NH3-N纳入舒城县经济开发区污水处理厂的总量控制指标内，故本项目可不另行申请废水总量控制指标。 拟申请的大气污染物总量控制指标为： 烟（粉）尘：0.139t/a、VOCs：0.082t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 1.1、施工扬尘防治措施 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q──汽车行驶的扬尘，kg/车•km； V──汽车速度，km/h； W──汽车载重量，t； P──道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。 表4-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘监测值 单位：kg/（车•km） P 车速 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 1 (kg/m2) 5(km/h) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/h) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/h) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/h) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q──起尘量，kg/t•a； V50──距地面50m处风速，m/s； V0──起尘风速，m/s； W──尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。表4-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-6次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表4-3 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 因此项目施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。环评要求在建设期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 施工期大气污染防治主要措施详见下表。 表4-4 施工期大气污染防治措施一览表 控制措施 具体实施内容 封闭围挡 主干道围挡2.5米，次干道围挡1.8米；围挡底端应设置防溢座，围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设警示牌。 施工工地道路硬化 工地出口应采取铺设水泥混凝土或铺设沥青混凝土，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等有效的防尘措施，保持路面清洁，防止机动车扬尘。 材料堆放遮盖措施 A.施工工程中其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等有效防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 B.施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等防尘措施。 进出车辆冲洗措施 设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 工程立面围护措施 对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、防尘网或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料或植被绿化、晴朗天气视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水等防尘措施。 土方工程遇干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，作业处覆以防尘网。 建筑垃圾清运措施 A.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 B.施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 C.施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工。 D.施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 E.工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 F.施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 装修材料环保措施 A.施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 B.进行室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 严格施工扬尘监管。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（节选） 建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。建筑工程施工现场应建立扬尘控制责任制度；对扬尘污染防治进行动态管理。 施工现场应按施工扬尘控制方案要求配备车辆冲洗台、雾炮机、洒水车、喷雾设施、吸尘器、除尘器等必要的扬尘污染防治设备、设施、机具、材料等资源；建筑工程施工应使用预拌混凝土和预拌砂浆。扬尘污染防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。施工现场道路、作业区、加工场、楼层等应保持干净整洁、无浮土积灰。不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。建筑工程施工、预拌混凝土生产场所均应安装在线监测与视频监控系统。在线监测与视频监控设备宜安装在工地（生产场所）主出入口和扬尘重点监控区域，并具备联网条件。 建设单位在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染将得到有效控制，对施工人员以及周边的影响基本在人们可接受范围之内，对区域大气环境影响不大。同时施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着施工的结束而结束。 1.2、施工机械废气环境影响分析 施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。 根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，因此施工机械尾气对周边敏感点的影响较小。 2、施工废水治理措施 本项目不设置施工营地，主要施工人员均为周围居民，少量施工生活污水经旱厕沤肥后，用作附近田地有机肥，不排污水体，因此施工期生活污水对外环境的影响小。 施工作业废水主要为施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，污染因子主要有SS，含有大颗粒砂石、混凝土渣等，外排将对地表水水质产生不利影响。因此，本项目施工过程在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。 综上分析，本项目施工期废水可综合利用或循环利用，不会对外环境产生影响。 3、施工噪声防治措施 施工期的噪声主要为机械设备噪声和施工车辆噪声。机械设备噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、振捣机等，多为点声源。 由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。 施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下： Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1） [dB(A)] 式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)； r1——测定源强时的距离，m； r2——源强至预测点的距离，m。 多个声压级的平均值用下式计算： Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）-10LgN 根据以上噪声预测模式，各主要施工机械噪声随距离衰减情况见下表。 表4-5 主要施工机械噪声随距离衰减情况 单位：dB（A） 声源 声级 距离 10m 20m 30m 50m 70m 100m 150m 200m 推土机 86 80 74 70.4 66 63 60 56.5 54 装卸机 90 84 78 74.4 70 67 64 60.5 58 挖掘机 84 78 72 68.4 64 61 58 54.5 52 振捣机 90 84 78 74.4 70 67 64 60.5 58 翻斗机 85 79 73 69.4 65 62 59 55.5 53 电焊机 85 79 73 69.4 65 62 59 55.5 53 电锯 90 84 78 74.4 70 67 64 60.5 58 压路机 86 80 74 70.4 66 63 60 56.5 54 卡车 80 74 68 64.4 60 57 54 50.5 48 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于50m时，场界噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 为避免施工噪声扰民，评价建议落实以下防治措施，减少对周围居民的影响。 （1）合理进行施工布局 优化施工设备布置，应尽量将产生大噪声的设备设置于西侧农用地区，减少对周边环境的噪声影响。 （2）妥善安排施工时间 施工严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，合理安排施工时间，夜间22：00～次日06：00、中午12:00至14:00禁止施工。 （3）选择低噪声设备 在施工设备选址上，尽量选择低噪声设备，从源头上减低噪声源强。 通过上述措施处理后，项目施工期产生的噪声对外界的影响在可控范围之内。由于项目施工期短，施工噪声影响是短暂的，随着施工结束，其影响随之消失。 4、施工期固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾 主体工程施工过程中产生的建筑垃圾，可回收的应进行回收利用，不能回收的应及时回填用于厂区。 （2）土石方 项目各构筑物建设体量小，施工土石方开挖量小，少量挖方在场地内回填，无弃土产生。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾应及时收集，统一由环卫部门清理。 采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理处置，不会对区域环境构成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 项目营运期大气污染物主要为切割烟尘；焊接烟尘；抛丸粉尘；调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾；食堂油烟。 项目有组织废气产排污环节、污染物及污染治理设施一览表详见表4-6，项目无组织大气污染物排放情况一览表详见表4-7，项目废气排放口基本情况、排放标准及废气监测要求详见表4-8。 |

表4-6  项目有组织废气产排污环节、污染物及污染治理设施一览表

| 排气筒编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 | 排放形式 | 治理设施 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 |  | 治理工艺 名称 | 处理能力m3/h | 收集效率 | 工艺去除率 | 是否为可行技术 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| DA001 | 抛丸 | 颗粒物 | 8.32 | 3.468 | 433.44 | 有组织 | 自带布袋除尘器 | 8000 | 95% | 99% | 是 | 0.08 | 0.035 | 4.33 |
| DA002 | 调漆、喷漆、晾干过程 | 颗粒物 | 5.852 | 2.438 | 221.67 |  | 三效干式漆雾过滤器 | 11000 | 95% | 99% |  | 0.059 | 0.024 | 2.22 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.817 | 0.340 | 30.95 |  | 二级活性炭吸附装置 |  | 95% | 90% |  | 0.082 | 0.034 | 3.09 |
|  |  | 二甲苯 | 0.002 | 0.001 | 0.07 |  |  |  | 95% | 90% |  | 0.0002 | 0.0001 | 0.01 |

表4-7  项目无组织大气污染物排放情况一览表

| 产污区域 | 产污环节 | 污染物种类 | 产生量 （t/a） | 排放源参数 （长×宽×高） | 治理措施 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 焊接 | 颗粒物 | 0.005 | 48m×20m×10m | 移动式烟尘净化器 | 0.005 | 0.002 |
| 2#车间 | 切割 | 颗粒物 | 0.24 | 152m×60m×10m | 自带布袋除尘器 | 0.24 | 0.1 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 0.043 |  | 移动式烟尘净化器 | 0.043 | 0.018 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 0.44 |  | 自带布袋除尘器 | 0.44 | 0.183 |
|  | 调漆、喷漆、晾干过程 | 颗粒物 | 0.308 |  | 三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置 | 0.308 | 0.128 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.043 |  |  | 0.043 | 0.018 |
|  |  | 二甲苯 | 0.0001 |  |  | 0.0001 | 0.0001 |

表4-8  项目废气排放口基本情况、排放标准及废气监测要求

| 排放口 | 排放口参数 | 类型 | 地理坐标 | 国家或地方污染物排放标准 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 排放口 名称 | 高度（m） | 内径（m） | 温度 （℃） |  | 经度 | 纬度 | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值（kg/h） | 监测 因子 | 监测 频次 |
| DA001 | 抛丸粉尘排放口 | 15 | 0.6 | 25 | 一般排放口 | 116.935607 | 31.495483 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求 | 120 | 3.5 | 颗粒物 | 1次/年 |
| DA002 | 调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气排放口 | 15 | 0.6 | 25 | 一般排放口 | 116.935604 | 31.495094 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求 | 120 | 3.5 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 10 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 1.0 | 二甲苯 |  |
| 厂界 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | - | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  | 4.0 | - | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  | 1.2 | - | 二甲苯 |  |
| 厂区内 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 6.0 | - | 非甲烷总烃 | 1次/年 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1、废气污染源及环境影响分析 项目营运期大气污染物主要为切割烟尘；焊接烟尘；抛丸粉尘；调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾；食堂油烟。 （1）切割烟尘 本项目在切割过程中会产生金属粉尘，2#车间主要切割设备为激光下料机、数控火焰切割机。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册）可知，激光切割烟尘的产污系数为1.10千克/吨-原料，火焰切割烟尘的产污系数为1.50千克/吨-原料，根据企业提供资料，项目年加工钢构件4万t/a，切割下料环节切割量为原料量的5%，切割工序平均每天工作时间8小时，年工作2400小时，则切割工段颗粒物产生量为2.4t/a，产生速率为1.0kg/h。 项目采用激光下料机、数控火焰切割机进行切割下料，切割机自带布袋除尘器，由于切割机具有尺寸大、切割位置不固定性，且切割粉尘主要为金属粉尘，比重较大，切割机设置一侧送风，另一侧吸风，且送风口和吸风口随着切割机切割位置的移动而移动，吸风口为圆形，直径约为0.3m。切割粉尘经集气罩收集后进入自带布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。 风量核算：根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），此类型集气罩收集的粉尘通过处理装置的控制风速要在0.5-1.0m/s，以保证收集效率。本报告按照《环境工程设计手册》中经验公式计算得出废气收集装置所需的风量L。 L=3600（5X2+F）×Vx 式中：X——集气罩至污染源的距离（项目取0.6m计）； F——集气罩罩口面积（经核算，F=0.28m2）； Vx——控制风速（本项目取0.5m/s）。 则单台切割机集气罩所需风量为3744m3/h。考虑到设备风阻风量扩大，因此废气处理设备需配套风机风量约为5000m3/h。 切割粉尘经“自带布袋除尘器”净化处理，集气罩收集率为90%，下料工序平均每天工作时间8小时，年工作2400小时，则颗粒物产生量为2.4t/a，产生速率为1.0kg/h，车间内无组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.1kg/h。 项目切割下料粉尘产生及排放汇总如下表所示。 表4-9 切割粉尘产生及排放情况一览表 生产车间 污染物 产生量 t/a 产生速率 kg/h 处理措施 排放量 t/a 排放速率 kg/h 2#车间 颗粒物 2.4 1.0 自带布袋除尘器 0.24 0.1 （2）焊接烟尘 本项目1#车间和2#车间对钢材进行焊接，采用埋弧焊和二氧化碳气保焊。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册）可知，实心焊丝的焊接烟尘的产污系数为9.19千克/吨-原料，本项目共使用实心焊丝26t/a。焊接工序平均每天工作时间8小时，年工作2400小时，则焊接工段颗粒物产生量为0.239t/a，产生速率为0.1kg/h。由于工件体积大且焊接位置分散，无法做到固定收集排放，项目配套移动式烟尘净化器对烟尘收集处理，收集效率以80%计算，1#车间约有10%焊接量，2#车间约有90%焊接量，则1#车间焊接工段颗粒物产生量为0.024t/a，产生速率为0.01kg/h，未收集的粉尘在车间内无组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h；2#车间焊接工段颗粒物产生量为0.215t/a，产生速率为0.09kg/h，未收集的粉尘在车间内无组织排放量为0.043t/a，排放速率为0.018kg/h。 项目焊接烟尘产生及排放汇总如下表所示。 表4-10 焊接烟尘产生及排放情况一览表 生产车间 污染物 产生量 t/a 产生速率 kg/h 处理措施 排放量 t/a 排放速率 kg/h 1#车间 颗粒物 0.024 0.01 移动式烟尘净化器 0.005 0.002 2#车间 颗粒物 0.215 0.09 0.043 0.018 （3）抛丸粉尘 由于项目产品对于钢构件要求较高，也作为后续喷漆的预处理，在2#车间对H型、箱型钢构件表面的铁锈进行抛丸除锈处理。 本项目在抛丸除锈过程中会产生抛丸粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中《33-37，431-434机械行业系数手册》，抛丸粉尘的产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目设置1台抛丸机，根据企业提供资料，约有40%的H型、箱型钢构件需进行抛丸除锈，则粉尘产生量为8.76t/a。抛丸粉尘收集后引入自带的布袋除尘装置处理，最终通过1根15m高排气筒（DA001）排放。为提高有组织收集效率，项目抛丸机两侧面全封闭，进口与出口间采用软帘进行封闭，废气收集效率95%，布袋除尘装置处理效率可达99%，风机风量取8000m3/h，抛丸工序平均每天工作时间8小时，年工作2400小时，则抛丸粉尘有组织产生量为8.32t/a，产生速率为3.468kg/h，产生浓度为433.44mg/m3；有组织排放量为0.08t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为4.33mg/m3；无组织排放量为0.44t/a，排放速率0.183kg/h。 项目抛丸粉尘产生及排放汇总如下表所示。 表4-11 抛丸粉尘有组织产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 处理措施 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 DA001 颗粒物 8.32 3.468 433.44 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） 0.08 0.035 4.33 表4-12 抛丸粉尘无组织产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产生量 t/a 产生速率 kg/h 处理措施 排放量 t/a 排放速率 kg/h 2#车间 颗粒物 0.44 0.183 车间封闭，控制无组织排放 0.44 0.183 由上表可知，抛丸粉尘采取“布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）”治理措施后，颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h）。 （4）调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾 根据企业提供资料，项目2#车间内设置1个喷漆房，规格为32m*12m*2m，单个移动式喷漆房体积为768m3。废气经负压收集后经过1套“三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。 项目不设单独的晾干室，产品喷漆完成后在移动式喷漆房内自然晾干，同时将调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾负压收集后经过处理装置处理。项目水性漆用量为11.4t/a，油性漆及稀释剂用量为0.55t/a。 1）调漆废气 根据建设单位提供资料，本项目水性丙烯酸面漆可直接使用；醇酸中灰面漆与稀释剂进行调配，按体积配比约为10:1调配后可直接使用。 项目使用油漆位于喷漆房内进行调漆。调漆与喷漆、晾干、洗枪废气一同处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。 2）晾干、洗枪废气 项目喷漆房为喷晾一体式，钢构件喷漆完成后，直接在喷漆房内进行自然晾干，项目喷漆工作时，喷漆房处于封闭状态。整体设计废气收集系统，晾干废气与喷漆废气一同收集负压送喷漆废气处理装置“三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置”，处理达标高空排放。 项目喷枪每天清洗1次，员工每天下班时在喷漆房内进行清洗，采用少量稀释剂进行清洗，项目喷枪清洗产生的废溶剂在密闭桶中储存，回用于下次调漆工序，不在厂区贮存，减少清洗液废气无组织挥发。喷枪清洗过程产生少量有机废气，依托喷漆房内废气收集系统集中收集。 3）喷漆废气（含调漆、晾干废气） a、产生量 本项目喷漆房年使用水性丙烯酸面漆11.4t、醇酸中灰面漆0.5t，稀释剂0.55t。根据漆料分析，喷漆房有机废气（以非甲烷总烃计，含二甲苯）产生总量为0.86t/a，二甲苯产生量为0.002t/a，固体分产生量为8.8t/a。 b、收集治理措施 为减轻废气排放污染影响，喷漆房采用一套“三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置”处理喷漆废气，喷漆房废气收集管道设有截断阀。废气经吸附过滤后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。喷漆房采用负压收集，无组织排放量较小，仅在钢构件进出时会有少量废气逸散出来，本次评价污染物收集率按95%计。 参考《浅谈各类化工厂房通风量的确定》（《工程建设标准化》，2015年7月）中设计要求，结合本项目喷漆房实际采用微负压收集方式，则本项目移动式喷漆房换气次数选取12次/h，喷漆房规格32m*12m*2m，则喷漆房送风量约为9216m3/h。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编，中国建筑工业出版社，1997），区域保持微负压，一般送风量需要为排放量的80%-90%，本项目取90%，则喷漆房抽风量为10240m3/h。 为满足1间喷漆房作业时废气做到有效收集，本项目喷漆废气治理设置设计风量为11000m3/h。 喷漆工序（调漆、喷漆、晾干、洗枪废气）平均每天工作时间8小时，年工作2400小时。“三效干式漆雾过滤器”除漆雾效率按99%计，“二级活性炭吸附装置”处理效率按90%计，漆雾颗粒收集率约95%，另约5%未被收集，未收集的漆雾大部分（约60%）附着于操作台和落在地面上形成漆渣，少量（约40%）逸散至外环境中。 c、排放量 根据以上计算可知，本项目1个喷漆房喷漆有机废气（以非甲烷总烃计，含二甲苯）有组织产生量为0.817t/a，产生速率为0.340kg/h，产生浓度为30.95mg/m3；有组织排放量为0.085t/a，排放速率为0.034kg/h，排放浓度为3.09mg/m3；无组织产生量为0.043t/a，产生速率为0.018kg/h。二甲苯有组织产生量为0.002t/a，产生速率为0.001kg/h，产生浓度为0.07mg/m3；有组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.01mg/m3；无组织产生量为0.0001t/a，产生速率为0.0001kg/h。颗粒物有组织产生量为5.852t/a，产生速率为2.438kg/h，产生浓度为221.67mg/m3；有组织排放量为0.059t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度为2.22mg/m3；无组织产生量为0.308t/a，产生速率为0.128kg/h，漆渣产生量为0.079t/a。项目调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾产生排放情况见下表。 表4-13 项目调漆等有机废气和漆雾有组织产生及排放情况一览表 产排污环节 污染物 种类 风量 m3/h 污染物产生情况 治理 措施 去除率 污染物排放情况 产生量 t/a 最大 产生 速率kg/h 产生 浓度mg/m3 排放量 t/a 最大 排放 速率 kg/h3 排放浓度mg/m3 调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾 颗粒物 11000 5.852 2.438 221.67 三效干式漆雾过滤器 三效干式漆雾过滤器对漆雾去除率≥99% 0.059 0.024 2.22 非甲烷总烃 0.817 0.340 30.95 二级活性炭吸附装置 二级活性炭吸附装置对有机废气去除率≥90% 0.082 0.034 3.09 二甲苯 0.002 0.001 0.07 0.0002 0.0001 0.01 表4-14 项目调漆等有机废气和漆雾无组织产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产生量 t/a 产生速率 kg/h 处理措施 排放量 t/a 排放速率 kg/h 2#车间 颗粒物 0.308 0.128 车间封闭，控制无组织排放 0.308 0.128 非甲烷总烃 0.043 0.018 0.043 0.018 二甲苯 0.308 0.128 0.308 0.128 由上表可知，调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾采取“三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置”治理措施后，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（颗粒物：排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h；非甲烷总烃：排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h；二甲苯：排放浓度70mg/m3、排放速率1.0kg/h；）。 （5）食堂油烟 项目设厨房1个，灶头3个。油烟主要是在厨房烹饪过程中产生，主要污染物为油烟。根据有关资料分析人均油脂用量为60g/人·d，油烟产生量按照其用量的2%计，项目运行后人数按照120人计算，则用油量约2.16t/a，油烟产生量为0.04t/a。建设单位在食堂安装油烟净化装置，油烟净化处理效率为75%，烹饪时间按照每天4小时计算，每个灶头排风量2000m3/h，则处理后油烟排放量为0.01t/a，速率为0.008kg/h，排放浓度1.33mg/m3。饮食油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，即油烟最高允许排放速率≤2.0mg/m3。 1.2、非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即布袋除尘器、过滤棉脱落和二级活性炭吸附装置失效，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 表4-15 污染源非正常排放量情况 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放状况 排放标准 达标分析 浓度(mg/m3) 速率 (kg/h) 频次及持续时间 排放量(kg/a) 浓度(mg/m3) 速率 (kg/h) 排气筒DA001 （抛丸废气排放口） 布袋除尘器运行异常 颗粒物 433.44 3.468 3次/a，0.5h/次 5.202 120 3.5 超标 排气筒DA002 （调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气排放口） 过滤棉脱落、活性炭吸附饱和或风机故障 颗粒物 221.67 2.438 3次/a，0.5h/次 3.657 120 3.5 超标 非甲烷总烃 30.95 0.340 3次/a，0.5h/次 0.51 120 10 达标 二甲苯 0.07 0.001 3次/a，0.5h/次 0.105 70 1.0 达标 由上表可知，本项目在污染治理设施非正常运行时，但由于持续时间较短，污染物的排放量不会明显增加。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： a.安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； b.定期更换活性炭和过滤棉； c.建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； d.定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.3、废气污染治理措施可行性分析 （1）废气收集可行性分析 本项目废气主要为切割烟尘、焊接烟尘、抛丸粉尘以及调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾。 1）切割烟尘 金属切割粉尘采用“自带布袋除尘器”进行治理，由于切割机具有尺寸大、切割位置不固定性，且切割粉尘主要为金属粉尘，比重较大，切割机设置一侧送风，另一侧吸风，且送风口和吸风口随着切割机切割位置的移动而移动，吸风口为圆形，直径约为0.3m。因此自带布袋除尘器收集效率可达到90%以上。 2）焊接烟尘 焊接烟尘由于工件体积大且焊接位置分散，无法做到固定收集排放，本次评价采用移动烟尘净化器进行治理，操作时集尘口对准操作工作，收集效率可达到80%以上。 3）抛丸粉尘 抛丸粉尘收集后引入自带的布袋除尘装置吸收处理，最终通过1根15m高排气筒（DA001）排放。为提高有组织收集效率，项目抛丸机两侧面全封闭，进口与出口间采用软帘进行封闭，废气收集效率95%，布袋除尘装置处理效率可达99%，风机风量取8000m3/h。 4）调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾 喷涂晾干工序位于移动式喷漆房中进行，根据前文工程分析，本次评价设计风量11000m3/h，高于车间所需风量10240m3/h，因此喷涂晾干废气收集可行，废气收集效率可达到95%以上。 综上，因此本项目采取的治理措施对应的工序废气收集措施可行。 5）无组织废气 项目对油漆、稀释剂等高挥发性有机物的保存采取密闭式桶装，并位于封闭式漆料库内存放，对挥发性有机物无组织排放控制要求应符合GB 37822 和环大气〔2019〕53号规定，以减少挥发性有机物无组织排放。 （2）处理措施可行性分析 1）废气处理流程 本项目废气处理流程见下图4-1。 图4-1 废气处理流程图 2）处理原理 移动式烟尘净化器：基本结构由吸尘罩、风管和支撑臂、净化系统和风机四部分组成，其净化过程和原理类似于家用吸尘器。由操作人员用手工将吸尘罩定位在需要焊接净化的位置，风管由支承臂支撑，一端连接着吸尘罩，另一端连接着净化系统。当风机工作时，风机前部的净化系统和风管、吸尘罩内形成负压，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后通过风机出口排放车间内，连续工作一段时间后滤芯表面的粉尘不断增加，清灰时粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。具体见下表。 表4-16 移动式烟尘净化器主要技术参数一览表 设备尺寸（mm） 过滤面积（m2） 风机风量（m3/h） 收集效率（%） 处理效率（%） 功率（kW） 过滤风速（m/min） 800×500×500 50 3000 ≥70 ≥70 2 1 图4-2 移动式烟尘净化器结构图 布袋除尘器：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向布袋电磁阀发出信号，随着布袋阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。 表4-17 布袋除尘器工艺参数表 序号 名称 技术参数 1 外形尺寸 2545*2305*5400mm（实际按设计图纸为准） 2 处理风量 8000m3/h 3 布袋尺寸 Ø2×2.5mm 4 布袋数量 50个 5 布袋材质 涤纶针刺毡（防静电） 6 布袋寿命 1～3年 7 过滤面积 10m2 8 过滤风速 <0.4m/min 9 过滤效率 一般在95％以上 图4-3 布袋除尘器结构示意图 三效干式漆雾过滤器：三效干式漆雾过滤器具有“净化效率高、运行费用低、无二次污染、维修方便”等特点，漆雾净化处理设备产品可广泛应用于家具、航空、汽车、船舶、集装箱、五金、电器、电子等各行业的喷漆废气处理。经过净化漆雾后的喷漆废气处理可进入后续净化设备。该设备有三个过滤箱，为三级过滤，分别为初级过滤器、中级过滤器、高级过滤器。不同级别的过滤器对应着不同程度的过滤效果和过滤精度。其中，初级过滤器的过滤作用相对较弱，可以过滤掉大颗粒的杂质；中级过滤器可以进一步过滤掉中等大小的颗粒物；而高级过滤器则可以过滤掉微小的颗粒物，具有更高的过滤精度。 图4-4 三效干式漆雾过滤器结构示意图 二级活性炭吸附装置： ①活性炭工作原理：活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，需定期对活性炭进行更替。 活性炭吸附装置在设计时，应根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），满足以下控制要求： 表4-18 活性炭吸附装置设计控制参数一览表 序号 项目 控制要求 1 预处理要求 颗粒物浓度超过1mg/m3时，采取过滤或洗涤措施进行预处理。 2 进气温度高于40℃时，采取稀释或冷凝降温进行预处理。 3 过滤材料两端设置压差计，对过滤材料及时更换。 4 吸附材质要求 蜂窝活性炭的比表面积BET不低于750m2/g。 5 工艺参数 风机风量为11000m3/h，采用蜂窝活性炭时，通过的面积应约2.6m2，吸附装置空气流宜低于1.2m/s，活性炭箱总长约1m，则在活性炭装置中停留时间为0.83s。 ②根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求，使用活性炭吸附技术治理有机废气的企业，在选择活性炭时，碘吸附值应不低于800mg/g，并且要按照设计要求添加足量活性炭，做好台账，及时定期更换活性炭。安装两级活性炭，不低于800mg/g。活性炭的类型可选用蜂窝状活性炭，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），装填密度为0.35至0.60g/cm3左右，横向抗压强度不小于0.3MPa、纵向抗压强度不小于0.8MPa、BET比表面积不小于750m2/g。活性炭箱结构如下： 图4-5 活性炭吸附装置构造示意图 综上，本项目位于环境质量达标区，环境空气非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB17597-1996）中推荐的小时浓度限值。根据源强核算，本项目非甲烷总烃经处理后年排放量较小，不会突破环境质量底线，故本项目对周边大气环境影响较小。 1.4、废气环境影响分析 1.4.1大气环境影响预测与评价 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 评价因子和评价标准见下表。 表4-19 评价因子和评价标准表 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 二类限区 一小时 PM1024h均值3倍：450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 TSP 二类限区 一小时 900 非甲烷总烃 二类限区 一小时 2000 《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值 二甲苯 二类限区 一小时 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表4-20 点源参数表 编号 污染物名称 坐标 海拔高度m 排气筒高度 m 排气筒出口内径 m 烟气 流速m/s 烟气 温度℃ 年排放小时数 排放 工况 排放 速率kg/h 经度 经度 DA001 PM10 116.935607 31.495483 37.4 15 0.6 7.86 25 2400 正常运行 0.035 DA002 PM10 116.935604 31.495094 46.5 15 0.6 10.81 25 2400 0.024 非甲烷总烃 （含二甲苯） 0.034 二甲苯 0.0001 表4-21 主要废气面源参数一览表 污染源名称 矩形面源 污染物 排放速率（kg/h） 长度（m） 宽度（m） 高度（m） 1#车间 48 20 10 颗粒物 0.002 2#车间 152 60 10 颗粒物 0.128 非甲烷总烃 （包含二甲苯） 0.018 二甲苯 0.0001 （5）估算模型参数 估算模型参数见下表。 表4-22 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数（城市人口数） 70000 最高环境温度 39.8 °C 最低环境温度 -10.5 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 2 是否考虑地形 考虑地形 考虑 地形数据分辨率（m） 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （6）预测结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的排放浓度预测结果如下： 表4-23 排放浓度预测和计算结果一览表 类别 污染源名称 评价因子 评价标准（μg/m3） 预测最大浓度值 （μg/m3） 有组织废气 DA001 PM10 450 4.869 DA002 PM10 450 3.339 非甲烷总烃（含二甲苯） 2000 4.730 二甲苯 200 0.01391 无组织废气 1#车间 TSP 900 0.8889 2#车间 TSP 900 56.89 非甲烷总烃（含二甲苯） 2000 7.999 二甲苯 200 0.04444 根据上表计算结果可知，本项目PM10和TSP Cmax均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃 Cmax能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值；二甲苯 Cmax能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D标准限值要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。本项目各废气污染物均采取有效措施，可以实现达标排放，本项目不需要设置大气防护距离。 综上所述，本项目废气在采取各种环保措施后，均能够做到达标排放，对环境影响较小。 1.5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），项目排污单位的有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按下表执行，具体自行监测计划如下： 表4-24 有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 排气筒编号 生产工序 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 一般排放口 DA001 抛丸 抛丸废气排放口 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） DA002 喷涂 喷漆废气排放口 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 1次/年 无组织废气排放监测点位设置、监测指标及最低监测频次按《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中废气排放监测相关要求执行，具体如下： 表4-25 无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 序号 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 1 厂界外下风向 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2 厂房外 非甲烷总烃 1次/年 企业厂房外挥发性有机废气无组织监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019附录A中表A.1规定的特别排放标准限值 2、废水环境影响和保护措施 2.1、废水污染源强分析 本项目废水主要为职工生活用水。 职工生活用水：项目劳动定员120人，厂区提供食堂，不提供住宿，厂内职工用水按60L/人·d计，年工作300天，则生活用水量为7.2t/d（2160t/a）。生活污水产污系数以0.8计，则生活污水产生量约为5.8t/d（1728t/a），生活污水经厂区化粪池、隔油池处理后排入市政污水管网。 2.2、污染防治措施可行性分析 项目生活污水经化粪池、隔油池预处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，接管市政污水管网，进入舒城县经济开发区污水处理厂集中处理。项目无生产废水，因此项目废水污染防治措施可行。 2.3、水环境影响分析 项目运营期生活污水排放量为5.8t/d（1728t/a），经厂区化粪池、隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，接管市政污水管网，进入舒城县经济开发区污水处理厂集中处理；生活污水水质较为简单，对污水处理厂的负荷影响较小。 ①接管可行性分析 本项目位于安徽省六安市舒城县经济开发区中兴路与晓天路交叉口西南侧，根据资料查阅与实地调查，项目区属于舒城县经济开发区污水处理厂收水范围，项目生活污水接入中兴路市政污水管网，详见附件11：污水接管证明。该项目污水接管可行。 ②舒城县经济开发区污水处理厂介绍 舒城县经济开发区污水处理厂位于六安市舒城县城关镇龙潭北路与龙津大道交叉口西北侧，处理能力为2万t/d。 收水范围：南起三里河路，北至环城北路，西起春秋路—万佛路，东抵经六路—龙津大道，服务面积约12.96km2，其中工业用地面积为6.06km2，服务企业约92家，小区16个，现状服务人口约4.52万。依据《六安市舒城县城市总体规划（2010-2030）》经开区容纳人口规模：约6.43万人。 舒城县经济开发区污水处理厂处理工艺为“预处理+水解酸化池+改良型A2/O生化池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒”，污泥处理工艺为“污泥调理+深度脱水”处理。 图4-6 舒城县经济开发区污水处理厂污水处理工艺流程图 ③依托污水处理厂可行性分析 项目生活污水水质、浓度低，且不含重金属物质，符合舒城县经济开发区污水处理厂的进水水质要求。 本项目生活污水排放量5.8t/d，舒城县经济开发区污水处理厂约有2万t/d的处理能力，项目废水量占其余量0.029%，污水处理厂有能力接纳本项目生活污水。 综上所述，项目位于舒城县经济开发区污水处理厂接管范围内，舒城县经济开发区污水处理厂有余量接纳本项目废水，污水处理厂处理工艺满足项目废水接管处理要求，因此，本项目产生废水接管可行。 2.4、污染源排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级属于三级B，环评中需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表，其中废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见表4-26，废水间接排放口基本情况表见表4-27，废水污染物排放执行标准表见表4-28，废水污染物排放信息表4-29，废水污染物排放信息见下表： 表4-26 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放规律 污染治理设施 是否为可行技术 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、NH3-H、BOD5 间断排放，流量不稳定 TW001 化粪池、隔油池 厌氧 是 DW 001 是 (企业总排口 (污水排口 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表4-27 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇 排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) DW001 116.934577 31.495966 0.1728 舒城县经济开发区污水处理厂 间断 排放 / 舒城县经济开发区污水处理厂 COD 40 BOD5 10 SS 10 NH3-N 2（3） 表4-28 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 名称 单位 数值 DW 001 厂区总排口 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 mg/L 500 BOD5 mg/L 300 SS mg/L 400 NH3-N mg/L 45 表4-29 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 （mg/L） 日排放量 （t/d） 年排放量 （t/a） 1 DW001 COD 280 0.0016 0.484 SS 150 0.0009 0.259 BOD5 120 0.0007 0.207 NH3-N 25 0.00014 0.043 排放口合计 COD 0.484 SS 0.259 BOD5 0.207 NH3-N 0.043 3、噪声环境影响和控制措施 3.1、噪声源强 本项目营运期的噪声主要来自激光下料机、组、焊、矫一体机、数控火焰切割机、抛丸机及风机等设备，噪声级约在65～90dB(A)之间，根据《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》，本次噪声评价坐标系建立以2#厂房的西边界与南边界建立三维坐标，坐标原点（x=0.00，y=0.00，Z=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向为正北向。 表4-30 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序 号 建筑物名称 声源名称 数量（台） 声源 源强 声源 控制 措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级 /dB(A) 运行时段 建筑 物插 入损 失/dB(A) 建筑物外 噪声 声功 率级 /dB(A) X Y Z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离 1 2# 厂房 金属卸料冲击声 / 75-80 建筑 隔声、距离 衰减、合理 布局，设备 减震 40 65 1 5 65.8 / 15 50.8 1 2 激光下料机 1 75-80 5-12 35-45 1 5 65.4 8h 15 50.4 1 3 组、焊、矫一体机 2 75-80 45-55 50-56 1 5 64.7 8h 15 49.7 1 4 数控火焰切割机 1 75-80 5-12 50-56 1 5 65.6 8h 15 50.6 1 5 悬臂埋弧焊设备 1 70-75 115-125 35-41 1 15 61.7 8h 15 46.7 1 6 悬臂电渣焊设备 1 70-75 85-95 35-45 1 15 61.6 8h 15 46.6 1 7 端面铣床 1 80-85 138-148 35-41 1 4 66.8 8h 15 51.8 1 8 抛丸机 1 80-85 125-135 50-56 1 5 72.5 8h 15 57.5 1 9 箱型梁组立设备 1 65-70 46-56 33-42 1 22 60.4 8h 15 45.4 1 10 坡口机 1 70-75 26-36 33-42 1 22 61.7 8h 15 46.7 1 11 气保焊机2台带气刨 30 70-75 65-75 33-42 1 22 62.1 8h 15 47.1 1 12 台式砂轮机 1 75-80 10 55 0.5 5 63.8 8h 15 48.8 1 13 摇臂钻 1 75-80 33 55 1 5 64.1 8h 15 49.1 1 14 TAPM0605高速数控角钢生产线 2 75-80 5-30 10-40 1 10 64.3 8h 15 49.3 1 15 TAPM1010高速数控角钢生产线 2 75-80 45-95 20-40 1 15 64.2 8h 15 49.2 1 16 TAPM1412高速数控角钢生产线 1 75-80 45-70 10-15 1 10 63.9 8h 15 48.9 1 17 液压角钢打字机 1 70-75 90 10 1 10 62.2 8h 15 47.2 1 18 液压角钢切角机 1 70-75 85 10 1 10 62.4 8h 15 47.4 1 19 液压机 1 70-75 140 27 1 12 62.3 8h 15 47.3 1 20 铲背机 1 70-75 90 15 1 15 62.5 8h 15 47.5 1 21 清根机 1 70-75 90 13 1 13 62.1 8h 15 47.1 1 22 空压机 1 80-90 -1 45 1 1 73.1 8h 15 58.1 1 表4-31 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行 时段 X Y Z 声功率级/dB(A) 1 2#厂房东北侧环保设施风机 153 45 1 80-90 基础减振、厂房隔声 8h 2 2#厂房东南侧环保设施风机 153 10 1 80-90 8h 3.2、厂界达标情况 （1）预测模型 声环境影响预测模式 Lx=LN-Lw-Ls 其中：Lx——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； Lw——围护结构的隔声量，dB(A)； Ls——距离衰弱减量，dB(A)。 在环境噪声预测中各噪声源作为点声音处理，距离衰弱值： Ls=20lg(r/r0) 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离，（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，1m。 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。本项目采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法进行计算。 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL-6) 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 图4-7 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： ①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct——某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲值。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 计算室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S——透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； (Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。 如果已知声源的倍频带声功率级L，且声源可看作是位于地面上的，则 ⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 ⑧计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T——计算等效声级的时间，h； N——室外声源个数； M——为等效室外声源个数。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 （2）预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间距离各厂区边界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-32 厂界噪声预测及评价结果 单位：dB(A) 预测方位 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 昼间 夜间 东厂界 53.1 65 55 达标 南厂界 50.2 65 55 达标 西厂界 48.6 65 55 达标 北厂界 47.5 65 55 达标 根据现场踏勘，建设项目所在地的周边主要为工业企业，本项目营运期的噪声源主要来自各类生产设备、公用机械设备的运行噪声以及废气治理设备等环保设备的运行噪声。经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目噪声对区域声环境影响较小。 3.3、噪声控制措施 为了最大程度地减少噪声影响，评价建议采取以下措施来尽量降低噪声： ①合理安排强噪声设备位置，大大降低噪声对环境的影响，避免噪声改变区域声环境现状。 ②选用低噪声设备，同时安装隔声、减震装置，加上合理布局、厂房隔声、距离衰减等措施。 ③合理布置风机机组位置，尽量远离项目区边界，风机机组等设置单独的设备房，适当采取吸声、隔声及消声措施。 ④加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ⑤合理分配强噪声设备工作时间，尽量避免大量强噪声设备同时工作，尽量避免在夜间使用强噪声设备生产。 ⑥除行吊外，其他生产加工设备均安装在生产车间内。 综上所述，本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 3.4、监测要求 项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按下表执行。 表4-33 声环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 频率 执行标准 1 项目四周，东南西北各一个监测点 等效连续A声级（Leq） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准要求 4、固体废物 4.1、源强核定 项目产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物包括生活垃圾、废边角料、收集粉尘、焊渣、废焊丝、废砂轮片、废钢丸、水性漆废漆料桶，危险废物主要为废活性炭、油性漆及稀释剂废漆料桶、漆渣、废过滤棉、废液压油。 由建设单位提供资料，通过对成品质检，不合格品产生量极少，产生的不合格品通过重新加工，得到合格的成品。 （1）生活垃圾 项目劳动定员120人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，则员工生活垃圾产生量为0.06t/d，18t/a。生活垃圾交由环卫部门处理。 （2）一般固体废物 ①废边角料 根据同类企业比较，金属边角料及金属碎屑产生量约为原料使用量的1%，产生量400t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），金属边角料属于一般固体废物（代码：331-001-09），收集后外售。 ②收集粉尘 根据上文核算，项目除尘器收集粉尘量为16.38t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），收集粉尘属于一般固体废物（代码：331-001-66），收集后外售。 ③焊渣 类比同类型企业，焊渣产生量为焊材使用量的0.1%，项目焊材使用量为26t/a，故焊渣产生量为0.026t/a。经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），焊渣属于一般固体废物（代码：331-001-99），收集后外售。 ④废焊丝 类比同类型企业，废焊丝的产生量为焊丝用量的0.2%，故废焊丝产生量为0.052t/a。经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废焊丝属于一般固体废物（代码：331-001-99），收集后外售。 ⑤废砂轮片 台式砂轮机切割过程会产生废砂轮片，根据企业提供资料，废砂轮片产生量为0.05t/a。经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废砂轮片属于一般固体废物（代码：331-001-99），收集后外售。 ⑥废钢丸 抛丸过程会产生废钢丸，根据企业提供资料，废钢丸产生量为钢丸使用量的1%，钢丸使用量约为6t/a，则废钢丸产生量为0.06t/a。经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废钢丸属于一般固体废物（代码：331-001-99），收集后外售。 ⑦水性漆废漆料桶 25kg水性漆废漆料桶重1.5kg。根据油漆用量核算，25kg水性漆废漆料桶产生量为532个/年，则废漆料桶产生量约0.80t/a。经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），水性漆废漆料桶属于一般固体废物（代码：331-001-99），集中收集后由厂家回收。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目有机废气的处理量约为0.817t/a，吸附比（污染物量/活性炭量）按0.3t/t计算，则所需活性炭量为0.817÷0.3=2.72t/a，则项目废活性炭的产生量约为3.537t/a（含吸附的有机废气量0.817t/a）。根据工程分析，项目二级活性炭吸附箱装碳量约2立方米，1立方米活性炭约0.5t/m3，活性炭在长期吸附后会失去活性，需进行更换，按每三个月更换一次活性炭。 经查《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危废编号HW49，危废代码900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理。 ②油性漆及稀释剂废漆料桶 25kg油性漆空漆料桶、空稀释剂桶重1.5kg。根据油漆用量核算，25kg油性漆及稀释剂废漆料桶产生量为28个/年，则废漆料桶产生量约0.04t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废油漆涂料桶属于危险废物，危废编号HW49，危废代码900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收。 ③漆渣 未被收集的漆雾颗粒部分会沉降在地面成为漆渣，漆渣产生量约0.079t/a，由于水性漆和油性漆位于同一喷漆房内使用，因此喷涂时的漆渣属于水性漆和油性漆渣混合物，对照《国家危险废物名录》（2021年版），漆渣危废编号为HW12染料、涂料废物，危废代码为900-252-12“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，规范暂存于危险废物暂存间后委托有资质单位处置。 ④废过滤棉 本项目喷漆房漆雾处理过程中使用干式过滤棉进行处理，干式过滤棉对漆雾吸附效率为1：0.5，即1kg的过滤棉可吸附0.5kg的漆雾，根据油漆平衡可知过滤棉去除的颗粒物总量为5.852t/a，则过滤棉用量为11.08t/a，废过滤棉产生量（包括收集的颗粒物）为16.62t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废过滤棉危废编号为HW49，危废代码900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废过滤棉暂存于厂区危废库后，委托有资质的单位处置。 ⑤废液压油 产生于设备维护工段，产生量约0.2t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于危险废物，危废编号为HW08，危废代码900-218-08“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。经危废间暂存后，委托有资质的单位处置。 4.2、固体废物污染源强汇总 本项目固体废物和危险废物产生及排放情况详见下表。 表4-34 固体废物源强及排放情况 序号 固废名称 是否 危废 危废 编号 性状 产生工序 产生量 （t/a） 处理或 处置方式 排放量 （t/a） 备注 1 生活垃圾 否 / 固态 职工生活场所 18 环卫清运 0 / 2 废边角料 否 / 固态 生产加工 400 收集后外售综合利用 0 / 3 收集粉尘 否 / 固态 废气治理 16.38 0 / 4 焊渣 否 / 固态 生产加工 0.026 0 / 5 废焊丝 否 / 固态 生产加工 0.052 0 / 6 废砂轮片 否 / 固态 生产加工 0.05 0 / 7 废钢丸 否 / 固态 生产加工 0.06 0 / 8 水性漆废漆料桶 否 / 固态 生产加工 0.80 集中收集后由厂家回收 0 / 9 废活性炭 是 HW49 固态 废气治理 3.537 分类收集后委托有资质单位处理 0 / 10 油性漆及稀释剂废漆料桶 是 HW49 固态 生产加工 0.04 0 / 11 漆渣 是 HW12 液态 生产加工 0.079 0 / 12 废过滤棉 是 HW49 固态 废气治理 16.62 0 / 13 废液压油 是 HW08 液态 设备维护 0.2 0 / 表4-35 危险废物汇总表 序 号 危废 名称 危废 类别 危废代码 产量 (t/a) 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防 治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 3.537 废气治理 固态 活性炭 有机物 1个月 T/In 危废库暂存，委托有资质单位处置 2 油性漆及稀释剂废漆料桶 HW49 900-041-49 0.04 生产加工 固态 油漆 有机物 1个月 T/In 3 漆渣 HW12 900-252-12 0.079 生产加工 液态 油漆 有机物 6个月 T，I 4 废过滤棉 HW49 900-041-49 16.62 废气治理 固态 油漆 有机物 1个月 T/In 5 废液压油 HW08 900-218-08 0.2 设备维护 液态 矿物油 有机物 6个月 T，I 4.3、固体废物处置环境管理要求 1）固体废物产生及处置情况 本项目产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物包括生活垃圾、废边角料、收集粉尘、焊渣、废焊丝、废砂轮片、废钢丸、水性漆废漆料桶，危险废物主要为废活性炭、油性漆及稀释剂废漆料桶、漆渣、废过滤棉、废液压油。 根据《国家危险废物名录》，项目废活性炭、油性漆及稀释剂废漆料桶、漆渣、废过滤棉、废液压油属于危险废物，收集于专用的容器内，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 职工生活垃圾桶收集后，定期交环卫部门清运处理。 废边角料、收集粉尘、焊渣、废焊丝、废砂轮片、废钢丸集中收集至一般固废暂存间后，外售综合利用，水性漆废漆料桶集中收集后由厂家回收。 综上，项目固体废物可得到合理处置，对外环境影响较小。 一般固体废物暂存要求： 根据一般固废种类进行分类收集，分类贮存，贮存场所设置挡风、挡雨和防渗措施，可有效防止扬尘对周围环境造成影响。一般固废临时暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行设置。同时，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 3）危险废物管理基本要求： ①危废项目内必须全过程监管，从产生环节、收集环节、厂内运输环节、厂内贮存环节以及委外处置环节，满足危废管理的要求。 ②项目危废在产生环节及时采用桶装，确保无洒落的可能，液态、半固态危废及时采用带托盘的车辆送入危废间，确保运输环节无洒落等，厂内贮存，危废容器及时标示或分区标示：危废名称、入库时间、入库重量、入库人员信息、库管人员确认信息等，同时建立入库台账登记与管理信息。 ③项目危废贮存于危废库，危废库设置在厂区东北角，建筑面积10m2。库房采用高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，确保防渗系数≤10-10cm/s。危废库应满足“六防”的要求：防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ④项目危废容器必须密闭，避免贮存过程中逸出废气，造成大气环境的影响，同时需加强库房的通风。液态、半固态危废设托盘防泄漏。不相容的危废分开存放，必要时设防火墙分开。 4.4、危险废物贮存防护措施 （1）厂区内的危险废物临时贮存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定执行，应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；废活性炭应采取密封袋/密封桶密封保存后，在危废间暂存，防止危废中的有机废气挥发。 （2）所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损，用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 （3）厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （4）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（修改单）的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。环境保护图形符号及环境保护图形标志的形状和颜色分别见下表。 表4-36 本项目环境保护图形符号表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 5 噪声排放源 表示噪声向 外环境排放 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 5、土壤和地下水 （1）地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径分析 生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。 包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。项目对地下水的污染途径主要为漆料库、危险废物暂存间、喷漆房等下渗对地下水造成的污染。项目对土壤的污染途径主要为废气处理设施的挥发性有机物通过大气沉降对土壤环境造成污染。 （2）污染防控措施 ①分区防渗 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则、防渗技术要求进行划分。 危废暂存间、喷漆房和漆料库需按重点防渗区进行防渗，危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定；具体分区防治措施详见下表。 表4-37 项目防渗分区 防渗区 构筑物名称 防渗技术要求 重点防渗区 危废暂存间、喷漆房、漆料库 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或者参照GB18598执行 一般防渗区 生产车间、一般固废暂存等 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或者参照GB18598执行 简单防渗 共用工程 一般地面硬化 重点防渗区防渗措施：基础层素土夯实；面层浇注200mm厚水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（C30，抗渗等级P6）作为面层；漆料库应设有围堰。 ②运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 ③固体废物转运、贮存等各环节做好防风、防雨、防渗措施，禁止随意弃置、堆放、填埋。 按照有关的规范要求采取上述污染防治措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险评价 6.1、风险源调查 本项目火灾主要由于漆料、丙烷、氧气、天然气等可燃物质遇明火或高温引起的事故。本项目原料一旦发生火灾，会产生有毒有害废气（氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳等），毒烟随风向厂周围扩散，若不及时控制火势，将危及周边厂房和居民的安全。另外本项目漆料等物料桶装存放于漆料库内、天然气储存于管道中，若发生泄漏漆料、丙烷挥发将污染大气环境。 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2……qn——每种危险物质最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-38 本项目Q值确定表 序号 物质名称 风险物质名称 厂区一次最大储存量（t） 临界量（t） Q值 1 醇酸中灰面漆 二甲苯 0.25 10 0.025 2 X-6醇酸稀释剂 二甲苯 0.025 10 0.0025 3 废活性炭 二甲苯 0.5 10 0.05 4 丙烷 丙烷 0.3 10 0.03 5 天然气（在线量） 甲烷 1 10 0.1 合计 0.207 经计算，本项目Q=0.207<1，项目环境风险潜势为I，判定该项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）项目环境风险潜势为I，环境风险按评价仅需简单分析。 表4-39 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 6.2、环境风险识别及其对环境的影响分析 （1）运输影响分析 油漆、稀释剂等辅料在运输过程存在泄漏、火灾和进入沿线水体的风险。如不采取措施或者措施不到位，泄漏的危险物质会对周边的地表水体造成污染。 根据建设单位提供资料，本项目使用的油漆、稀释剂等辅料均为供应商直接供货，因此本环评不考虑运输过程风险。 （2）漆料泄露影响分析 生产厂房使用的漆料主要有油漆、稀释剂，漆料泄漏源项分析如下： ①人为操作失误，如生产时失误导致物料泄漏。 ②材料缺陷，如盛装原料的罐子选用材料不合格或老化，罐子破裂导致漆料泄漏。泄漏的油漆通过地表渗透到土壤，甚至地下水。遇明火伴生火灾产生的有机废气直接排入大气环境，次生物对区域土壤、地下水和大气环境产生污染。 本项目漆料库内有相应的防渗漏措施，周围设有围堰，同时地面应进行重点防腐防渗。当发生泄漏事故时，泄漏的物料可控制在漆料库内，可以全部截留和回收，对外界影响较小。 （3）氧气、丙烷气瓶泄漏影响分析 项目氧气、丙烷气瓶的管道及阀门损坏或者误操作，导致氧气、丙烷泄漏，造成泄漏的物料遇明火可能发生燃烧。火灾引起消防水从雨水排口、污水排口、厂门或围墙排出厂界，污染环境等。 （4）火灾事故影响分析 火灾事故环境风险预测属于安全评价范围，并且火灾主要发生在厂区之内。发生火灾爆炸时产生的环境危害主要是震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。爆炸起火后将通过热辐射方式影响周围环境，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 本项目的生产车间或漆料库或气瓶库（包含油漆、稀释剂、氧气、丙烷等）发生火灾、爆炸事故时，进入大气的燃烧产物包括不完全燃烧形成的CO烟雾或二氧化硫或其他中间产物化学物质，这些物质往往具有毒性特征，会形成与毒物泄漏相同后果的次生环境污染事故。 本项目设置室外消防系统和室内消防给水系统。 室外消防系统，从厂区外市政给水管道上引两路DN150给水在园区内布置成环状管网，供厂区生活生产和室外消火栓系统用水，园区室外消火栓用水量为25L/S，火灾延续时间2小时；本单体室外消火栓用水量为25L/s，火灾延续时间2小时。 室内消防给水系统，由消防水池+消火栓泵+水箱供给，办公楼负一层设置一处消防泵房，消火栓泵设于消防泵房内。厂区最高建筑办公楼屋顶设置一处有效容积18T屋顶消防水箱，供整个厂区使用，为满足初期火灾消防使用。 以上事故影响在落实各项原料储存的安全措施后，可使火灾、爆炸危险性下降。但值得注意的是，一旦某设备或装置发生火灾、爆炸，很可能会造成“多米诺效应”。因此，要强化管理、措施到位，要防微杜渐。 （5）废气事故排放 废气的事故排放（非正常排放）条件下对周围环境空气质量影响会增加。为保护环境及周围敏感点，建设单位必须保证废气处理设施的正常运转，保证污染物的有效去除，一旦出现故障，应立即停产检修，禁止事故状态下排放废气。 （6）危险废物流失影响分析 危险废物中废活性炭、油性漆及稀释剂废漆料桶、漆渣、废过滤棉、废液压油等在厂区危险废物暂存间内分类暂存后，定期交有资质单位安全处置。若由于人员管理失误等原因导致危险废物混入生活垃圾、一般固体废物或溶于雨水并流失出厂，公司相关危险废物台账出现误差，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（第二次修订）》（2020年4月29日）中第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。”、第八十二条“转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单”等条款。 企业应制定严格的管理制度对危险废物在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。项目处置危险废物的措施应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。如果危险废物收集、暂存过程出现异常时，将对周围环境造成较大的影响，由于本项目危险废物均委外处理，项目本身所需关注重点应为厂区内危险废物暂存点，企业危险废物暂存点设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，则对周围环境影响不大。 6.3、环境风险防范措施 本项目存在发生原辅材料泄漏、废气事故排放、火灾和爆炸等风险，可能导致对大气环境、水环境、土壤环境等污染。若安全措施全面落实到位，则事故的概率将会降低。本项目氧气、丙烷、液态二氧化碳等气瓶区应严格按照《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）设计建造和运行，保证建造质量，严格安全生产制度、严格管理，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。环境风险管理及防范重点从风险管理、工艺技术、危险化学品贮存与运输、废气事故排放方面提出对应的安全防范措施。 （1）生产过程的防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。 ①生产厂房必须按照《建筑设计防火规范》及其他安全规范建设、生产、管理。项目总图布置既要考虑满足工艺流程通顺，又要考虑安全、消防、环保等问题；危险物品存储、使用单元必须具备稳定、优良的通风条件，生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志。 ②建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场严禁吸烟；厂房应配备急救设备和药品；工作人员应学会自救和互救。 ③各气瓶按照安全管理规定进行操作。 ④调油漆和喷涂时，必须佩戴橡胶手套，穿防毒物渗透工作服。使用后的油漆、稀释剂等空桶进行分类回收，严格区分来源和原用途。 ⑤事故性泄漏常与装置设备故障相关联，项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查和维修保养，防患于未然。 ⑥本项目负责人应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ⑦工程中应充分考虑安全因素，物料输送等关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性。在厂区内设置疏散工作指示方向标识。 ⑧组织专门定期进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁不正常运转。 ⑨建立预警机制，定期组织相关人员进行事故防范演习。 （2）漆料泄漏的防范措施 油漆、稀释剂等均为桶装储存于漆料库。漆料库采取以下事故防范措施： ①地面采取防渗、防腐措施； ②在漆料库内设置围堰（长宽高为5m×1m×0.3m）和收集槽，配置一定的吸附物质； ③分区堆放，并设置防火堤； ④设置禁火标志及防静电措施等。 （3）氧气、丙烷气瓶泄漏的防范措施 ①气瓶库应满足防风、防雨、防晒； ②气瓶库内空气流通好，四周无火源； ③气瓶库门口张贴“严禁烟火”标识和“丙烷操作规程”； ④企业应配备多台消防水枪，物资部储备防毒口罩，可燃气体报警装置； ⑤氧气、丙烷等气体属于易燃易爆气体，氧气、丙烷气瓶要分开存放，中间采用隔板分开，并有明显的标识牌。 （4）火灾的防范措施 本项目设置室外消防系统和室内消防给水系统。 室外消防系统，从厂区外市政给水管道上引两路DN150给水在园区内布置成环状管网，供厂区生活生产和室外消火栓系统用水，园区室外消火栓用水量为25L/S，火灾延续时间2小时；本单体室外消火栓用水量为25L/s，火灾延续时间2小时。 室内消防给水系统，由消防水池+消火栓泵+水箱供给，办公楼负一层设置一处消防泵房，消火栓泵设于消防泵房内。厂区最高建筑办公楼屋顶设置一处有效容积18T屋顶消防水箱，供整个厂区使用，为满足初期火灾消防使用。 火灾的防范措施如下： ①设备的安全管理定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 ②车间应保证废气处理装置正常稳定运行，同时车间通风换气，防止厂房内粉尘聚集造成火灾爆炸的危险。 ③喷涂区采用微负压设计，需要设立可燃气体报警系统与自动消防灭火系统；用电设施采用防爆电器，并有可靠安全接地保护措施，符合防爆安全规范。 ④严禁火源进入生产厂房和漆料库内，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，防止因火源引燃造成火灾事故。 ⑤发现起火，立即报警，通过消防灭火；切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 ⑥通知安全、消防、救护等相关部门人员，启动相应的应急救护程序。 ⑦组织救援小组，封锁现场，疏散人员。 ⑧灭火工作结束后，对现场进行恢复清理。 ⑨调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。 （5）废气事故排放的防范措施 若项目废气的处理设施抽风机发生故障，则会造成厂房的有机废气无法及时抽出厂房，进而影响厂房的操作人员的健康；如果废气处理设施发生故障，会造成工艺废气直排入环境中，造成大气污染。 在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止厂房相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产厂房相关工序。 ③一旦造成废气事故排放时，就可能对厂房的工人及周围环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的发生。 建设单位在建设期应充分考虑厂房的通风换气口位置的设置，避免事故排放而对工人造成影响，建议如下： 1）预留足够的强制通风口机设施。 2）治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。 3）定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 （6）厂内运输过程中的事故防范措施 由于氧气、丙烷及液态物料的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎、确保安全。为此注意以下几个问题： 合理规划运输路线及时间。化学品的装运应做到定车、定人。被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要牢固、正确。运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施。 （7）危险废物管理与防范措施 ①加强操作人员环保意识，了解危险废物种类、收容要求及环境危害。 ②建立健全危险废物台账制度，严格管理，责任到人。 ③各种危险废物上贴有标签，分类储存；专人看管负责，每日巡查。 （8）化学品库管理与防范措施 厂区内的化学品库应严格按照《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）的规定执行，应建立危险化学品储存信息管理系统，按照储存量大小进行分层次要求实时记录作业基础数据；危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份，数据保存期限不少于1年；危险化学品信息系统应具有接入所在地相关监管部门业务信息系统的接口。 1）储存要求 危险化学品仓库应采用隔离储存、隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存。储存具有火灾危险性危险化学品的仓库，耐火等级、层数、面积及防火间距应符合 GB 50016 的要求。 2）装卸搬运与堆码 装卸搬运应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业；轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、掉扔、挤压等；使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品；气体钢瓶的装卸搬运应符合GB/T34525的有关规定。 危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；除200L及以上的钢桶气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于10cm；堆码应符合包装标志要求。 （9）环保设施发生故障时风险防范措施 ①生产过程中环保设施发生故障时，应立即停止生产，及时检修设备，排除故障处理达标后重新生产。 ②各生产装置应设置事故连锁紧急停车系统，一旦发生事故立即停车。 ③电源采用双回路。 ④严格设备选型，确保设备净化效率，引风机应有足够的抽力，确保系统在微负压状态下运行，尽量减少无组织排放。 6.4应急事故池设置 因各种原因，一旦产生火灾，大量消防废水中含有有毒有害成分，消防废水一般进入雨水管网，如无切断措施，将直接进入地表水体，严重污染地表水体。排入污水管网，对舒城县经济开发区污水处理厂造成冲击。 为防止消防废水等从雨水排口直接排出，项目必须设应急事故池，同时配套切换阀门与管网。消防废水进入雨水管网时，总排口设阀门切换，能切断外排途径，同时雨水管网应与事故应急池相通，同时设截止阀，便于切换。事故池应设在厂区地势较低的地方，消防废水可以自流入事故应急池，项目应急池设于2#车间地下西南侧。平时，应急池前的截止阀关闭，雨水总排口阀门打开，雨水正常接管园区雨水管网。火灾时，关闭雨水总排口阀门，打开应急池前的阀门，收集消防废水，经厂内处理达标排入园区污水管网。 （1）厂事故应急池可行性分析 根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 事故储存设施总有效体积V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 其中：（V1+V2-V3）max是对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取0； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；项目取0。 V5—发生事故时可能进入该收集系统降雨量，m3； 结合本项目事故状态下所需设置的事故废水池分析： ①物料泄漏V1 建成运行后，项目厂内漆料库最大贮存的液态物料约为0.9m3。 ②消防用水V2 本项目生产区内，假设厂区内同一时间的火灾次数1处，设计消防用水量为15L/s，历时为20min，则厂区一次消防用水总量约为18m3。 ③物料转移V3 发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量为0。 ④生产废水V4 本项目无生产废水排放。 ⑤事故期雨水V5 初期雨水收集量按以下公式计算： 式中：i——为暴雨强度，六安市暴雨强度（i）约为261.43升/（秒*公顷）； Ψ——为径流系数（取0.5）；0.5* F——为汇水面积（主要涉及化学物质的分布于2#车间地下西南侧，汇水面积约2000m2，即0.2公顷）； T——为收水时间，按15min计算。 经计算一次初期雨水V5=23.5m3； 事故池：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0.9+18-0）+0+23.5=42.4m3； 根据上述计算，确定项目漆料库事故情况下废水产生量42.4m3。 根据以上计算分析，本项目应设置1个事故池，规模为50m3，以满足项目火灾事故状况下消防污水及初期雨水等的收集需要。事故池设置在地势较低的低洼处，事故池高程较装置区低，厂区事故废水能够通过导流渠自流进入。事故池应设排水设施，及时排除池内雨水，保持事故池始终处于空置状态，确保事故状态下所有事故废水得到有效收集，待事故排除后再将暂存的事故废水送至舒城县经济开发区污水处理厂处理。 厂区一旦发生火灾事故，应立即关闭雨水排放口阀门，切断雨水排口，并遮挡厂区雨水集水井，使厂区内事故废水汇入事故应急池。污染消防水和污染雨水中所含的污染物以冲刷出的悬浮物为主，事故池应设置沉淀、隔浮渣功能，水力停留时间不低于60分钟。事故池出口设为溢流口，与污水管道相联通；事故池进口与火灾区的雨水管道相联通，雨水管道应设置截断装置，杜绝消防废水经雨水管道排入园区的雨水管网。 根据企业提供的高程图，项目区西南侧地势较低，本次评价建议事故池于2#生产车间地下西南侧设置，确保事故废水能够自流进行事故应急池，不排入外环境。 （2）雨水管网截断装置 厂区雨水排放口应设置截止阀。本项目的消防废水通过厂区的雨水管道收集，利用厂区雨水系统和事故池暂存事故废水。同时厂区雨水总排口设置截止阀，事故状态下截断雨水，防止外排。事故产生的消防废水和受污染的雨水通过厂区内的雨水管道排入事故应急池，待事故完毕后排入污水处理厂处理。 6.5、环境风险评价小结 本项目存在一定潜在事故风险，需加强风险管理，在项目建设和运营过程中要认真落实各种风险防范措施、制定突发环境事件应急预案，尽可能杜绝各类环境事故的发生和发展，避免当地环境受到污染。 综上所述，根据环境风险分析内容，项目在认真落实各项环境风险防范、应急与减缓措施的基础上，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险是可防控的。 表4-40 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新能源电力配套基础设施建材产业基地项目 建设地点 安徽省六安市舒城县经济开发区中兴路与晓天路交叉口西南侧 地理坐标 东经：116.934803，北纬：31.495462。 主要危险物质及分布 主要危险物质：二甲苯、丙烷、天然气。 分布：二甲苯主要储存在漆料库、危废暂存间内；丙烷罐装存储于气瓶中；天然气存储于天然气管道中，最大储存量分别为0.0775t、0.02t、0.1t。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 漆料、氧气、丙烷等可燃类物质泄漏遇明火等点火源引起火灾事故，挥发会产生大气污染；漆料库、喷漆房漆料和危废间危险废物在保管不当的情况下，会发生泄漏进入地表或下渗进入地下水环境，随着雨水进入雨水管网对地下水的水质造成严重的不良影响。 风险防范措施要求 ①物料泄漏、危废流失风险防范措施：漆料及辅料入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标识、检验合格证和说明书。涂漆作业场所允许存放一定量的漆料及辅料，但不应超过一个班的用量，工作结束后应将剩余的漆料及辅料倒入密闭容器中。危险废物分类堆放于危废暂存间，专人管理，建立物料台账。危废暂存间、喷漆房和漆料库按照重点防渗要求防渗。在危废暂存间、喷漆房和漆料库建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。 ②废气事故排放防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；设置有备用电源和备用处理设备。 ③加强日常环境监管，在风险源附近禁止产生明火，宣讲学习，增强员工防火意识，储备足够量的灭火设施。 ④禁止在露天进行喷漆、禁止未晾干产品在露天进行晾干。漆料库、喷漆房、氧气气瓶和丙烷气瓶储存等禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。本项目原辅材料氧气、丙烷不在厂区内大量贮存。氧气、丙烷采用钢瓶进行储存，应集中存储，远离明火区域。加强钢瓶及输送管道的日常检查与维护，确保钢瓶及输送管道完好无泄漏。 7、环保投资一览表 该项目环保投资184万元，占项目总投资13000万元的1.4%，具体见表： 表4-41 建设项目环保措施投资一览表 单位：万元 类别 治理对象 治理方案 投资 废气防治措施 切割粉尘 经自带布袋除尘器收集处理 9 焊接烟尘 设置移动式烟尘净化器对焊接烟尘处理 6 抛丸粉尘 抛丸粉尘进入自带的布袋除尘器处理，尾气通过1根15m高的排气筒（DA001）排放 10 有机废气 移动式喷漆房采用负压收集系统，漆雾颗粒进入三效干式漆雾过滤器处理，挥发性有机废气进入1套二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒（DA002）排放 25 食堂油烟 油烟净化器处理 2 废水防治措施 生活污水 雨污分流，经厂区化粪池、隔油池处理后，接市政污水管网。 / 噪声防治措施 产噪设备 优先选用低噪声设备，设备基础安装减振垫，厂房隔声等。 70 固废防治措施 一般固废堆放场所 设置一般固废堆场（位于2#厂房东南侧，面积50m2）；收集后外售综合利用。 5 危废堆放场所 拟建1间危废暂存间，位于厂区东北角，建筑面积约10m2。危险废物暂存场所采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置。 17 生活垃圾 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理。 / 土壤及地下水 危险废物暂存间、喷漆房、漆料库等为重点防渗区，采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。一般工业固体废物暂存区和生产车间为一般防渗区，应采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-7cm/s。 40 总计 184 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （抛丸粉尘） | 颗粒物 | 抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理后最终经1根15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002 （调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气和漆雾） | 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 | 废气经收集后引至“三效干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放。 |  |
|  | 切割粉尘 | 颗粒物 | 收集的颗粒物经自带布袋除尘器进行处理。 |  |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 设置移动式烟尘净化器对焊接烟尘处理。 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入开发区污水管网进入舒城县经济开发区污水处理厂进一步处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | 各产噪设备 | LAeq | 选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备安装减振基础，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成隔声屏障，阻碍噪声传播。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 设置一般固废库一个，一般工业固废收集为综合利用或委托有能力处置的单位处置；设置危废暂存间一个，危险废物委托有资质的单位处置；生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫部门处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间、漆料库、喷漆房进行重点防渗，重点防渗区防渗措施：基础层素土夯实；面层浇注200mm厚水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（C30，抗渗等级P6）作为面层；漆料库应设有围堰。其余场所为简单防渗，采用一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | ①物料泄漏、危废流失风险防范措施：漆料及辅料入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标识、检验合格证和说明书。涂漆作业场所允许存放一定量的漆料及辅料，但不应超过一个班的用量，工作结束后应将剩余的漆料及辅料倒入密闭容器中。危险废物分类堆放于危废暂存间，专人管理，建立物料台账。危废暂存间、喷漆房、漆料库按照重点防渗要求防渗。在危废暂存间、喷漆房、漆料库建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。 ②废气事故排放防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；设置有备用电源和备用处理设备。 ③加强日常环境监管，在风险源附近禁止产生明火，宣讲学习，增强员工防火意识，储备足够量的灭火设施。 ④禁止在露天进行喷漆、禁止未晾干产品在露天进行晾干。漆料库、喷漆房、氧气气瓶、丙烷气瓶储存等禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。本项目原辅材料氧气、丙烷不在厂区内大量贮存。氧气、丙烷采用钢瓶进行储存，应集中存储，远离明火区域。加强钢瓶及输送管道的日常检查与维护，确保钢瓶及输送管道完好无泄漏。 |
| 其他环境管理要求 | 成立环境保护组织机构，制定环境管理机构和管理制度，负责公司生态环境监督管理及各项环保设施的运行管理工作。 严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”；在项目发生实际排污行为前，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）的要求申报排污许可，并按规范进行自行监测。 |

# 六、结论

本项目符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，正常运行时排放的污染物对周围环境影响较小。在落实各项风险防控措施后，从环境影响评价角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表一

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | +0.139 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.082 | +0.082 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | +0.0001 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.484 | +0.484 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0.207 | +0.207 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.259 | +0.259 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | +0.043 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | +400 |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 16.38 | +16.38 |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | +0.026 |
|  | 废焊丝 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | +0.052 |
|  | 废砂轮片 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废钢丸 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | 水性漆废漆料桶 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | +0.80 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | +18 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.537 | 0 | 3.537 | +3.537 |
|  | 油性漆及稀释剂废漆料桶 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.079 | +0.079 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 16.62 | +16.62 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a。

# Text boxes

1367m

1836m

100m